## Slide 2
Л у ы н б и е т ь с
2 1 3 5 4 6 8 7 10 9

## Slide 3
Блузка-топ

## Slide 4: Хлопчатобумажная ткань.

## Slide 5: Виды хлопчатобумажной ткани
Ситец
Бязь
Сатин
Фланель
Бумазея
Поплин

## Slide 6
№ | Последовательность операций | Техника выполнения | Технические условия.
 | Обработать бретели | Обтачной шов. | Ширина шва от 5-7мм
 | Обработать боковые срезы. | Стачной шов в заутюжку | Ширина шва 7-10 мм
 | Обработать верхний срез, с одновременным втачиванием бретелей. | Шов в подгибку с закрытым срезом. | Ширина шва 7-10 мм.
 | Произвести разметку для резиновой тесьмы. | Провести линию по линейке | От края 40 мм
 | Пришить резиновую тесьму . | Зигзагообразная строчка. | Тесьма пришивается по кругу.
 | Обработать нижний срез. | Шов в вподгибку с закрытым срезом. | Ширина шва 7-10 мм.
 | Проутюжить изделие |  | ВТО выполнена качественно.
Технологическая карта

## Slide 7
№ | Последовательность операций | Техника выполнения | Технические условия.
 | Обработать боковые срезы. | Обтачной шов. | Ширина шва от 5-7мм
 | Обработать бретели | Обтачной шов. | Ширина шва 7-10 мм
 | Обработать верхний срез, с одновременным втачиванием бретелей. | Шов в подгибку с закрытым срезом. | Ширина шва 7-10 мм.
 | Произвести разметку для резиновой тесьмы. | Провести линию по линейке | От края 40 мм
 | Пришить резиновую тесьму . | Зигзагообразная строчка. | Тесьма пришивается по кругу.
 | Обработать нижний срез. | Шов в вподгибку с закрытым срезом. | Ширина шва 7-10 мм.
 | Проутюжить изделие |  | ВТО выполнена качественно.
Технологическая карта

## Slide 8
№ | Последовательность операций | Техника выполнения | Технические условия.
 | Обработать бретели | Обтачной шов. | Ширина шва от 5-7мм
 | Обработать боковые срезы. | Стачной шов в заутюжку | Ширина шва 7-10 мм
 | Обработать верхний срез, с одновременным втачиванием бретелей. | Шов в подгибку с закрытым срезом. | Ширина шва 7-10 мм.
 | Произвести разметку для резиновой тесьмы. | Провести линию по линейке | От края 40 мм
 | Пришить резиновую тесьму . | Строчка зигзаг. | Тесьма пришивается по кругу.
 | Обработать нижний срез. | Шов в вподгибку с закрытым срезом. | Ширина шва 7-10 мм.
 | Проутюжить изделие |  | ВТО выполнена качественно.
Технологическая карта

## Slide 9
ТЕМА УРОКА:
Обработка нижнего среза
блузки-топ

## Slide 11
№ | Название операций | Техника выполнения | Технические условия.
1 | Шов в подгибку с закрытым срезом | Подогнуть нижний срез на изнаночную сторону | Ширина подгиба 5 -7мм
 |  | Сколоть, сметать, приутюжить. | 
 |  | Подогнуть нижний срез второй раз на изнаночную сторону. | Ширина подгиба 7-10 мм
 |  | Сколоть, заметать, приутюжить. | 
 |  | Настрочить на машине от края подгиба. | На расстоянии 1-2 мм
 |  | Удалить нитки временного назначение Проутюжить изделие. | ВТО выполнена качественно.
Карточка № 3

## Slide 12
Схема шва вподгибку с закрытым срезом

## Slide 14
Критерии качества
1.Ширина шва равна 7-10мм.
2.Строчка выполнена ровно на расстоянии 1-2 мм от края подгиба.
3.Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

## Slide 16
Критерии качества
1. Ширина шва вподгибку с закрытым срезом равна 7 - 10 мм.
2. Строчка выполнена ровно на расстоянии 1-2 мм от края подгиба.
3. Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.