## Slide 1
Решение проблемных ситуаций

## Slide 2: Работа с загадками
Проблема: Светина мама попросила на День рождения такой подарок, который необходимо каждой хозяйке на кухне, чтобы одежда оставалась чистой и аккуратной. Что ей подарить? Вам предлагаются загадки, надо найти в них ответ.

## Slide 3: Загадки
Он от грязи и от пятен Защищает платье Кати.
Бабушка передник надевает,
Месит тесто сдобное потом.
Платье что от грязи защищает?
Как ещё передник назовём?
Перед работой его надевают,
И чаще, чем платье, мама стирает,
В школе нам без него никуда,
Особенно на уроках труда

## Slide 4: Работа с алгоритмом
Проблема: Маша решила сшить фартук для мамы к празднику, но совершенно не знает, с чего начать. Перед вами алгоритм изготовления фартука. Расположите действия в правильном порядке.

## Slide 5: Алгоритм
1.Выбрать модель фартука
2.Снять мерки
3.Построить чертёж
4.Выполнить моделирование чертежа в соответствии с выбранной моделью
5.Подобрать ткань
6.Выкроить детали фартука
7.Сшить фартук с соблюдением технических условий

## Slide 6: Модели фартука
Проблема: Варя хочет сделать фартук, чтобы он не был похож на все остальные, но для этого ей нужно изучить несколько моделей. Вашему вниманию предлагаются три разные модели фартука, назовите отличия в деталях фартука.

## Slide 7: Модели фартуков
Какие отличия в деталях фартука

## Slide 8: Модели фартуков

## Slide 9: Размер фартука
Проблема: Ира пришла в магазин, чтобы купить ткань для раскроя фартука. Но она не знает, сколько ей нужно ткани. Перед вами выкройка (половина) с указанными размерами. Необходимо определить примерно, какое количество ткани нужно купить и какая ткань больше подойдёт для фартука.

## Slide 10: Размер фартука

## Slide 11: Расчёт ткани для фартука
Ди + Дн + Припуски на швы = 40+25+10=75 см

## Slide 12: Мерки
Проблема: Анжела сшила фартук по готовому шаблону, взятому из интернета, но он оказался ей очень велик. Что нужно сделать, чтобы фартук был по размеру? Назовите мерки, которые необходимы для построения и перекроя фартука?

## Slide 13: Мерки

## Slide 14
Наименование мерки | Условное обозначение | Приём измерения | Назначение мерки
Полуобхват талии | Ст | Измеряется вокруг туловища по самому узкому месту | Для расчёта длины пояса
Полуобхват бёдер | Сб | Измеряется вокруг туловища по линии бёдер горизонтально | Для расчёта ширины фартука
Ширина нагрудника | Шн | Измеряется горизонтально на уровне груди | Для расчёта ширины нагрудника
Длина нагрудника | Дн | Измеряется от линии талии вверх до нужной длины | Для определения длины нагрудника
Длина изделия | Ди | Измеряется от линии талии до желаемой длины | Для определения длины фартука
Дн
Шн
Сб
Ди
Ст
Снятие мерок для построения чертежа

## Slide 15: Тема: Графическое отображение формы предмета (фартука). Построение чертежа фартука в программе Inkscape

## Slide 16
Проблема
С чего начать?

## Slide 17: Выбор модели

## Slide 18: Построение чертежа фартука в программе Inkscape
Базовая модель фартука с нагрудником

## Slide 19: Правила снятия мерок

## Slide 20: Мерки для построения чертежа на типовую фигуру 42 размер
Ст = 33 см
Сб = 38 см
Ди =40 см = 400мм
Дн = 20 см = 200 мм
Шн = 10 см =100 мм
Шнч = Сб : 2+ 6 =

## Slide 21: Открываем программу Inkscape

## Slide 22: Открытка-фартук

## Slide 23: Рефлексия
-я узнала…
- было интересно…
- было трудно…
- теперь я могу…
- я научилась…
- меня удивило…
- мне захотелось…