## Slide 1: Устойчивость автоматических систем

## Slide 2: Понятие устойчивости САУ
Устойчивость системы автоматического управления является одной из важнейших характеристик системы, т.к. от нее зависит работоспособность системы.
Устойчивость системы автоматического управления - это свойство системы воз-
вращаться в исходное состояние равновесия после прекращения воздействия, выведшего систему из состояния первоначального равновесия.
Неустойчивая система – не возвращается в равновесное состояние из которого она вышла, по какой либо причине, а удаляется от него.

## Slide 3: Физическая система шар – опорная поверхность

## Slide 4: Примеры систем: а) устойчивой б) неустойчивой

## Slide 5: Уравнение устойчивости
Устойчивость линейной системы определяется ее характеристиками и не зависит от действующих воздействий. В общем случае уравнение устойчивости имеет вид:
y(t)= yс(t) + yв(t) ус(t)-свободное движение системы то есть когда система выведена из состояния равновесия и предоставлена самой себе;
ув(t)- вынужденное движение зависит от действия внешнего воздействия и свойств системы.
Для устойчивости системы необходимо , что бы ус (t) с ростом времени от начала переходного процесса у(t), стремилась к нулю.

## Slide 6: Критерии устойчивости
Критериями устойчивости называются совокупность процедур и правил, с помощью которых можно установить факт устойчивости САУ без нахождения корней характеристического уравнения.
Наиболее применимые в ТАУ:
критерий Гурвица
критерий Михайлова
критерий Найквиста

## Slide 7: Критерий устойчивости Гурвица
характеристическое уравнение системы
ao, a1, a2 ….an – коэффициенты характеристического уравнения
определитель Гурвица n-го порядка:
по главной диагонали выписывают все коэффициенты от а1 до аn в порядке возрастания индекса; дополняют столбцы определителя вверх от диагонали коэффициентами с последовательно возрастающими, а вниз – с последовательно убывающими индексами;на место коэффициентов, индексы которых больше n и меньше 0, ставят нули

## Slide 8: Определение критерия Гурвица
для того чтобы САУ была устойчива необходимо и достаточно, чтобы все определители
Гурвица были положительными, и
при этом выполнялось условие a0>0.
Уравнение 1 порядка: ao p + a1 = 0 ,коэффициенты должны быть положительными : ao > 0, ∆1 = a1 > 0
Уравнение 2 порядка: ao p2 + a1p + a2 = 0, коэффициенты должны быть положительными
ao > 0, ∆1 = a1 > 0, a2 > 0
Уравнение 3 порядка: ao p3 + a1p2 + a2p + a3 = 0 , коэффициенты и определитель 2 порядка должны быть положительными: ao > 0, ∆1 = a1 > 0, a2 >0 0, a3 >0 0

## Slide 9: Критерий устойчивости Михайлова
D(jω) = an (jω) n + an -1(jω) n-1 + an -2(jω) n-2 + … +
a2 (jω) 2 + a1 (jω) + a0 - годограф вектора
рис. САУ устойчивая

## Slide 10: Определение критерия Михайлова
Определение критерия:
Для устойчивости системы n-го порядка годограф вектора D(j w) при повороте против часовой стрелки должен пройти n квадрантов, начиная из точки, лежащей на положительной полуоси и нигде не обратится в нуль. При несоблюдении одного из условий система неустойчивая.

## Slide 11: Критерий устойчивости Найквиста
Определение:
Если разомкнутая система устойчива, то для устойчивости замкнутой системы необходимо достаточно, чтобы амплитудно-фазо-частотная характеристика (АФЧХ) разомкнутой системы не охватывала точку с координатами [-1, j0].
Передаточная функция
После этого, задавая различные значения в диапазоне от 0 до , строят годограф W . По ней судят об устойчивости системы.
.

## Slide 12: АФЧХ разомкнутой системы

## Slide 13: качество переходных процессов
Качество переходного процесса определяется по графику изменения выходной величины во времени при подаче в систему скачкообразного (ступенчатого) возмущения 1-.
Под качеством регулирования понимают свойство системы автоматического регулирования поддерживать с достаточными точностью и быстродействием заданный закон изменения регулируемого параметра

## Slide 14: Показатели переходного процесса
Время регулирования tр=tпп – это интервал времени с момента подачи ступенчатого входного сигнала до момента окончания переходного процесса.
Время установления tу - это промежуток времени, за который управляемая величина в первый раз достигает своего установившегося значения, характеризует скорость процесса управления.
Перерегулирование σ (%) - максимальное отклонение управляемой величины у max от заданного значения, выраженной в %. Для большинства систем перерегулирование ограничено: σ ≤ (10 … 30) %.
Установившаяся ошибка характеризует точность регулирования в установившемся режиме – это разность между заданным узад и установившимся (фактическим) ууст значениями регулируемого параметра при номинальной нагрузке.
Колебательность процесса - определяется числом колебаний n регулируемого параметра за время переходного процесса. Обычно число колебаний n = 1,5 … 3.

## Slide 15: Закрепление материала Проверить устойчивость по рисункам, используя критерии.
№1 -система устойчивая по критерию Михайлова
у

## Slide 16: Закрепление материала
№2 – система неустойчивая по критерию Михайлова
у

## Slide 17: Закрепление материала
№3 -система устойчивая по критерию Найквиста
у
-1,j0

## Slide 18: Закрепление материала
№4 -система устойчивая по критерию Михайлова
у

## Slide 19: Закрепление материала
№1 -система устойчивая по критерию Найквиста
у
-1,j0

## Slide 20: Закрепление материала
№2–система неустойчивая по критерию Михайлова
у

## Slide 21: Закрепление материала
№3– система неустойчивая по критерию Найквиста
у
-1,j0

## Slide 22: Закрепление материала
№4– система устойчивая по критерию Михайлова
у

## Slide 23: The end
Всем спасибо за урок
Good bye