## Slide 1: Сварочные инверторы MIG, MAG, TIG
Разработала: преподаватель высшей категории АСК Дон ГТИ
Шишкина Людмила Николаевна
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «АЛЧЕВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО О ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций
Специальность: 22.02.02 Сварочное производство, 1-й год обучения

## Slide 2
MIG/MAG — Metal Inert/Active Gas — дуговая сварка плавящимся металлическим электродом (проволокой) в среде инертного/активного защитного газа с автоматической подачей присадочной проволоки.
Это полуавтоматическая сварка в среде защитного газа — наиболее универсальный и распространенный в промышленности метод сварки.
Что такое TIG,
MIG,
MAG?

## Slide 3
Сварка TIG - ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа - аргона.
Метод TIG на постоянном токе (TIG-DC) применяют для сталей,
метод TIG на переменном токе (TIG-AC) - для алюминиевых сплавов.

## Slide 4
Инверторный сварочный аппаратTesla Weld MIG/MAG/FCAW/TIG/MMA 303
Предназначен для сварки сталей всех марок небольших и средних толщин в условиях небольшого сварочного производства, СТО, частной мастерской. Питание: 190-240 В.

## Slide 5
Технические
характеристики
Характеристики сварочного оборудования:
Диаметр электрода, мм 1.6 - 2.0 - 3.0 - 4.0
Продолжительность включения (ПВ), % 60
Источник энергии для сварки:
электрическая дуга MMA (сварка покрытым электродом);
MAG (проволока + активные газы);
MIG (проволока + инертные газы);
FCAW (сварка порошковой проволокой);
TIG (аргонодуговая сварка).

## Slide 6
Сварочный аппарат
Сварочная горелка MB15(еврорукав 3,07 м)
Кабель массы 2 м
Кабель электрододержателя 3 м
Газовый шланг
Комплектация:

## Slide 7
Характеристики полуавтоматического оборудования (MIG/MAG):
Диаметр проволоки, мм 0,6 – 0,8 – 1,0
Масса катушки для сварочной проволоки, кг 5
Регулировка подачи проволоки, м/мин. 2.5 - 12
Характеристики энергоснабжения (привода, двигателя)
Напряжение питающей сети, В 190 – 240
Потребляемая мощность, кВт 5.6
Вес, кг 15.5

## Slide 8
Аппарат комплектуется дополнительно:
1. Сварочная маска "Хамелеон" Tesla Weld 30-995
2.Наконечник М6, D0.8/8.0/28мм,
для горелки MIG/MAG (140.0051)
3.Проволока сварочная омедненная ER70S-6 (СВ08Г2С) 0.8мм, 5кг
4.Редуктор универсальный
Донмет АР-40/У-30-4ДМ
5. Сопло для горелки MIG/MAG MB 15 D16/18/53мм (145.0041)

## Slide 9
Преимущества использования аппарата:
1.Качество шва стабильно высокое независимо от колебаний напряжения в диапазоне от 190 до 240 В

## Slide 10
2.Простое и понятное управление
Интуитивно понятный интерфейс поможет очень быстро разобраться с этим сложным аппаратом. Индикаторы питания и температуры позволят вовремя проконтролировать важные параметры.

## Slide 11
3. Принудительное охлаждение
Защита от перегрева в данном аппарате - принудительное воздушное охлаждение.
4. Схемотехника последнего поколения
Схема аппарата выполнена по IGBT-технологии, что дает ряд преимуществ: ремонтопригодность; экономичность; компактность печатных плат. Элементная база для данной модели выполнена на заводах Японии, США и Германии.

## Slide 12
5. Комплектующие высокого класса
Tesla Weld MIG/MAG/TIG/MMA 303 комплектуется горелкой MIG профессионального класса, выпускаемой брендом Abicor Binzel. Для удобного подключения горелки к аппарату предусмотрен стандартный евроразъем.

## Slide 13
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=80xhlyW7yKk

## Slide 14
Ответьте на вопросы:
1. Что такое сварка TIG?
2. Для чего предназначен инверторный сварочный аппарат Tesla Weld MIG/MAG/FCAW/TIG/MMA 303?
3. Перечислите комплект инверторного сварочного аппарата Tesla Weld?
4. Какой диаметр проволоки применяется для инверторного сварочного аппарата Tesla Weld?
5. Назовите преимущества использования аппарата.

## Slide 15
БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!