## Slide 1: Поколения компьютеров

## Slide 2
Первое поколение компьютеров
Второе поколение компьютеров
Третье поколение компьютеров
Четвертое поколение компьютеров
Пятое поколение компьютеров

## Slide 3: Поколения компьютеров
I. 1945 – 1955
  электронно-вакуумные лампы
II. 1955 – 1965
  транзисторы
III. 1965 – 1980
  интегральные микросхемы
IV. с 1980 по …
  большие и сверхбольшие
  интегральные схемы (БИС и СБИС)

## Slide 4: I поколение (1945-1955)
на электронных лампах
быстродействие 10-20 тыс. операций в секунду
каждая машина имеет свой язык
нет операционных систем
ввод и вывод: перфоленты, перфокарты, магнитные ленты

## Slide 5: ЭНИАК (1946)
Electronic Numerical Integrator And Computer
Дж. Моучли и П. Эккерт
Первый компьютер общего назначения на электронных лампах:
  длина 26 м, вес 35 тонн
  сложение – 1/5000 сек, деление – 1/300 сек
  десятичная система счисления
  10-разрядные числа

## Slide 6: Компьютеры С.А. Лебедева
1951. МЭСМ
6 000 электронных ламп
  3 000 операций в секунду
  двоичная система
1952. БЭСМ
5 000 электронных ламп
  10 000 операций в секунду

## Slide 7: II поколение (1955-1965)
на полупроводниковых транзисторах
10-200 тыс. операций в секунду
первые операционные системы
первые языки программирования: Фортран (1957), Алгол (1959)
средства хранения информации: магнитные барабаны, магнитные диски

## Slide 8: II поколение (1955-1965)
1953-1955. IBM 604, IBM 608, IBM 702
1965-1966. БЭСМ-6
  60 000 транзисторов
  200 000 диодов
  1 млн. операций в секунду
  память – магнитная лента, магнитный барабан
  работали до 90-х гг.

## Slide 9: III поколение (1965-1980)
на интегральных микросхемах быстродействие до 1 млн. операций в секунду
оперативная памяти – сотни Кбайт
операционные системы – управление памятью, устройствами, временем процессора
языки программирования Бэйсик (1965), Паскаль (1970, Н. Вирт), Си (1972, Д. Ритчи)

## Slide 10: Мэйнфреймы IBM
большие универсальные компьютеры
1964. IBM/360 фирмы IBM.
  кэш-память
  конвейерная обработка команд
  операционная система OS/360
  1 байт = 8 бит (а не 4 или 6!)
  разделение времени
1970. IBM/370
1990. IBM/390
дисковод
принтер

## Slide 11: Компьютеры ЕС ЭВМ (СССР)
1971. ЕС-1020
  20 тыс. оп/c
  память 256 Кб
1977. ЕС-1060
  1 млн. оп/c
  память 8 Мб
1984. ЕС-1066
  5,5 млн. оп/с
  память 16 Мб
магнитные ленты
принтер

## Slide 12: Миникомпьютеры
Серия PDP фирмы DEC
  меньшая цена
  проще программировать
  графический экран
СМ ЭВМ – система малых машин (СССР)
  до 3 млн. оп/c
  память до 5 Мб

## Slide 13: IV поколение (с 1980 по …)
компьютеры на больших и сверхбольших интегральных схемах (БИС, СБИС)
суперкомпьютеры
персональные компьютеры
появление пользователей-непрофессионалов, необходимость «дружественного» интерфейса
более 1 млрд. операций в секунду
оперативная памяти – до нескольких гигабайт
многопроцессорные системы
компьютерные сети
мультимедиа (графика, анимация, звук)

## Slide 14: Суперкомпьютеры

## Slide 15: Микропроцессоры
1971. Intel 4004
  4-битные данные
  2250 транзисторов
  60 тыс. операций в секунду.
1974. Intel 8080
  8-битные данные
  деление чисел

## Slide 16
1974. Альтаир-8800 (Э. Робертс)
  комплект для сборки
  процессор Intel 8080
  частота 2 МГц
  память 256 байт
1975. Б. Гейтс и П. Аллен транслятор языка Альтаир-Бейсик
Первый микрокомпьютер

## Slide 17
1983. «Apple-IIe»
  память 128 Кб
  2 дисковода 5,25 дюйма с гибкими дисками
1983. «Lisa»
  первый компьютер, управляемый мышью
1984. «Apple-IIc»
  портативный компьютер
  жидкокристаллический дисплей
Компьютеры Apple

## Slide 18
1. Монитор
2. Материнская плата
3. Процессор
4. ОЗУ
5. Карты расширения
6. Блок питания
7. Дисковод CD, DVD
8. Винчестер
9. Клавиатура
10. Мышь
Компьютеры IBM PC

## Slide 19
Цель – создание суперкомпьютера с функциями искусственного интеллекта
  использование параллельных вычислений
  распределенные вычисления
  голосовое общение с компьютером
  постепенная замена программных средств на аппаратные
V поколение (проект 1980-х, Япония)