## Slide 1
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«АЛЧЕВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций
Специальность: 22.02.02 Сварочное производство, 1-й год обучения
Разработала: преподаватель высшей категории АСК Дон ГТУ
Шишкина Людмила Николаевна
Основные элементы сборочного оборудования

## Slide 2
Тема 3.3: Оборудование для комплексной механизации и автоматизации сборки сварных конструкций
Тема урока: Зажимные элементы

## Slide 3
Процесс последовательного соединения и скрепления сборочных деталей между собой прихватками или болтами для образования отправочного элемента называется сборкой.
Для изготовления сварных конструкций высокого качества требуется правильная сборка свариваемого изделия, т.е. их правильная взаимная установка и закрепление.
Положение деталей во время сборки определяется установочными приспособления. Детали закрепляют зажимными элементами сборочных приспособлений.

## Slide 4
При контроле сборки проверяют:
правильность положения сопрягаемых деталей и узлов, наличие необходимых деталей (выполняют осмотром);
величину зазоров, скоса кромок, подготовку соединений под сварку;
размеры, заданные в сборочных чертежах;
внешний вид собранных изделий (отсутствие поврежденных де­талей, загрязнений, шлака, качества резки и других дефектов).
При сборке ответственных сварных конструкций брак предупреждают, тщательно проверяя выполнение технических условий и требований.

## Slide 5
В сборочно-сварочном приспособлении могут действовать силы:
1) удерживающие изделие от деформирования в процессе прихватки, сварки, остывания и усадки сварных швов;
2) обеспечивающие плотное прижатие (без зазоров) деталей;
3) обеспечивающие предварительный обратный прогиб деталей с целью компенсации остаточной сварочной деформации (если это предусмотрено
технологическим процессом);
4) другие силы (силы тяжести изделия, сварочных устройств, инерционные и др.).

## Slide 6
Оборудование для сборки сварных узлов

## Slide 7
Зажимные (закрепляющие) элементы, к которым относятся прижимы и зажимы, предназначены для закрепления деталей сва­риваемого изделия, заготовок, сборочных единиц в процессе сборки и сварки после их установки в приспособление.

## Slide 8
Зажимные приспособления должны отвечать ряду требований:
1. Зажимное усилие должно прилагаться в выбранной точке и иметь направление, указанное в схеме закрепления. Как правило, зажимы располагаются над опорами или вблизи них. Они не должны создавать опрокидывающего момента.
2. Зажимные приспособления должны развивать заданное расчетное усилие для надежного закрепления деталей.

## Slide 9
3. Расчет элементов зажимов (диаметров пневмоцилиндров, винтов, сечения рычагов и т. п.) должен производиться по заранее выбранному или рассчитанному усилию, развиваемому зажимом, а не наоборот.
4. Зажимы не должны нарушать заданное положение деталей, портить их поверхности и вызывать деформирование.
5. Прижимы должны быть быстродействующими.
6. Зажимные механизмы должны быть удобными и безопасными в работе.

## Slide 10
В сборочно-сварочных приспособлениях чаще всего применяются прижимы-
с механическим,
пневматическим,
гидравлическим,
магнитным,
электромеханическим приводом.
!!! В одном приспособлении желательно применять не более двух типов прижимов !!!

## Slide 11
По степени механизации зажимы делят на:
ручные—работающие от мускульной силы рабочего (их рекомендуется применять в единичном и мелкосерийном производстве);
механизированные — работающие от силового привода, управляемого вручную;
автоматизированные — осуществляющие зажим и раскрепление деталей и узлов без участия рабочего.
Последние два типа зажимов рекомендуется применять в серийном и массовом производстве.

## Slide 12
№ п/п | Вид зажимного устройства | Продолжительность закрепления, с
1 | Зажим плунжерного вида с пневматическим или гидравлическим приводом | 0,5...1,2
2 | Ручной эксцентриковый или байонетный зажим | 0,7…2,0
3 | Винтовой зажим с рукояткой или маховиком | 1,5…4,2
4 | Винтовой зажим, вращающийся гаечным ключом | 3…12
5 | Тиски или кулачковый патрон с применением ключа | 6…18
Таблица 1.Продолжительность закрепления деталей
Различные конструкции зажимов имеют разное время срабатывания и закрепления (открепления) деталей (таблица 1).

## Slide 13
Прижимы и зажимы должны обеспечивать правильное прило­жение и направление прижимного усилия для закрепления дета­лей без сдвигов относительно установочных баз; надежное закреп­ление деталей в продолжение всего процесса сборки и сварки; быстроту действия; возможность удобной установки деталей в при­способление удобство сварки, а также возможность съема изделия! из приспособления после сварки; удобный подход к ним для легкого приведения в действие (для ручных приспособлений); безопасность в работе.

## Slide 14
Рис.1 Зажимные элементы

## Slide 15
Прижимы и зажимы
можно разделить на:
клиповые,
винтовые,
эксцентриковые,
рычажные,
байонетные,
пружинные.

## Slide 16
Прижимы и зажимы,
так же, как и установочные элементы, бы­вают:
постоянные,
откидные,
отводные,
поворотные.

## Slide 17
Прижимы отличаются от зажимов тем, что их усилие направлено с одной сто­роны, т. е. они прижимают детали либо к упорам, либо к другим деталям.
Зажимы же, зажимают детали с двух противоположных сторон (рис .1).
Зажим имеет две рабочие поверхности, расположенные одна против другой (как в ти­сках или клещах).

## Slide 18
Винтовые прижимы получили наибольшее распространение н сборочно-сварочных приспособлениях благодаря своей универсальности, надежности в эксплуатации, простоте конструкции, возможности значительного увеличения прижимных усилий по сравнению с прикладываемым в 100—150 раз.
Недостатки винтовых прижимов: низкая производительность сборочных работ, уязви­мость резьбы при воздействии сварочных брызг и быстрый ее износ.

## Slide 19
Рис.2 Винтовые прижимы

## Slide 20
Винты и пяты изготовляют обычно из стали 45; нажимные концы винтов и пят подвергают закалке до твердости HRC 35—40.
На рис. 2 показаны различные конструкции быстродействующих винтовых прижимов. Для быстроты действия прижимы выполнены откидными с закреплением в рабочем положении планкой били штырем 7. При этом завинчивание и отвинчивание осуществляются всего лишь на несколько оборотов.
Прижим, показанный на рис. 2, а, служит для прижатия в вертикальном направлении, па рис. 2, б — в горизонтальном. Угловой прижим (на рис. 2, в) снабжен самоустанавливающейся пятой, обеспечивающей прижа­тие в двух направлениях. Винтовые прижимы развивают усилие до 1500—3000 кгс (15—30 кН).

## Slide 21
Клиновые прижимы отли­чаются компактностью, про­стотой и быстротой действия. Ручные клиновые прижимы (рис.3) приводятся в действие уда­рами молотка или кувалды, что делает их применение крайне неже­лательным и оправданным только в отдельных случаях, при невоз­можности применения других прижимов. Например - на монтаже. Клиновые прижимы увеличивают прижимное усилье в 3 - 6 раз по сравнению с прикладываемым.

## Slide 22
Недостатки клиновых прижимов: необходимость при­ложения больших усилий, значительные потери на трение, а также короткий ход прижима.
Рис. 3 Клиновые прижимы

## Slide 23
Рис. 4 Эксцентриковые прижимы

## Slide 24
Эксцентриковые прижимы, так же, как и клиновые, — быстродействующие. Эксцентрик представляет собой круговой клин, и принцип действия его аналогичен действию клина. При повороте рукоятки увеличивается радиус эксцентрика. Зазор между эксцентриком и прижимаемой деталью постепенно уменьшается до, нуля. Таким образом, деталь надежно прижимается к другой детали или основанию приспособления. В сборочно-сварочном производстве наиболее часто встречаются так называемые круговые эксцентрики, преимущество которых заключается б просто изготовления (см. рис. 4, а).

## Slide 25
Для надежной работы прижима эксцентрик, так же, как и клин, должен быть самотормозящим.
Рабочая поверхность кругового эксцентрика составляет поло­вину длины окружности (между точками 1 и 2 на рис. 4, а).
При­жимное усилие ф, развиваемое эксцентриком, в 10—12 раз больше прикладываемого. Усилие Р9 прикладываемое к рукоятке, обычно составляет 10 – 15 кгс (100—150 Н).

## Slide 26
На рис. 4, б показан стандартизованный эксцентриковый прижим, состоящий из эксцентрика 1, рукояткой 2, сидящего на оси 3, и прижимной планки 4. Ось и прижимная планка установлены на основании 5.
Наличие прижимной планки исключает непосредственное воздействие эксцентрика на изделие, что предотвращает сдвиг изделия, а также смя­тие его поверхности.

## Slide 27
Рычажные прижимы разнообразны по конструктивным схемам и широко применяются в сборочно-сварочном производстве.
Для увеличения усилий в 2 - 4 раза применяются простые (одноры­чажные) прижимы,
для большего увеличения — сложные много­звенные механизмы, в частности шарнирно-рычажные, увеличи­вающие усилия в 3—7 раз.

## Slide 28
Рис. 5 Ручной шарнирно- рычажный прижим;
а- рабочее положение; б- исходное положение

## Slide 29
Рычажный прижим состоит из стойки 1, на которой шарнирно закреплены рукоятка 3 — на оси 2 н рычаг 7 — на оси 6. Рукоятка и рычаг связаны между собой план­ками 4, сидящими на осях 5 и 11. На конце рычага 7 закреплен нажимной винт 5, длина которого регулируется гайками 9.
При движении рукоятки влево планки 4 нажимают на рычаг 7 и винт 8 закрепляет детали. При обратном движении рукоятки рычаг, поворачиваясь вокруг оси 6, отводит винт и освобождает детали.

## Slide 30
В закрепленном состоянии продольная ось рукоятки должна перейти вертикальное положение. Надежное закрепление детали обеспечивается расположением рукоятки 3 под небольшим углом к планке 4. Дальнейший ход рукоятки ограничивается стопором 10. Поскольку небольшие колебания толщины детали значительно меняют этот угол, длина нажимного винта должна быть отрегули­рована.
В противном случае возможно самопроизвольное раскрытие прижима, что является существенным недостатком шарнирно-рычажных прижимов, ограничивающих их применение.

## Slide 31
Рычажные системы широко применяются в механизированных (пневматических и гидравлических) прижимах, где обеспечено по­стоянное приложение силы и, следовательно, не может произойти самопроизвольного раскрытия.
На рис. 5 изображен распространенный ручной шарнирно-ры­чажный прижим, действующий за счет перехода рычагов через мертвую точку (четырехшарнирная схема).
Такие прижимы можно применять в случае, когда раскрытие не вызы­вает падения детали и не представляет опасности для рабочего.

## Slide 32
Пружинные прижимы применяют при необходимости созда­ния небольших усилий — до 10—20 кгс (100 -200 Н) (рис. 36). Прижим для листовых деталей состоит из Г-образного штыря 1, перемеща­ющегося по втулке 2, и пружины 3. Втулку крепят к корпусу приспособле­ния. Прижим устанавливают в рабочее положение и отводят после сборки за головку штыря.
Рис.6 Пружинный прижим

## Slide 33
Закрепляющие элементы могут быть простыми (прямодействующими), состо­ящими из собственно прижима и при­вода, и сложными, в которых между прижимной частью и приводом распо­ложено одно или несколько промежуточных звеньев. Звенья могут выполнять несколько функций: увеличивать величину прижимного усилия и ход прижима; отводить прижим в не­рабочее положение; обеспечивать неподвижное положение при­жима при отключении привода (самоторможение); передавать дей­ствие одного привода на несколько прижимов; регулировать уси­лие и ход прижима; обеспечивать удобное расположение при­вода как для работы, так и для защиты механизма от сварочных брызг.

## Slide 34
Слож­ные прижимы являются обычно комбинированными, представляю­щими собой сочетание различных конструктивных элементов в од­ном приспособлении, что позволяет создавать наиболее совершен­ную конструкцию прижима, отвечающую различным требованиям. При этом клин используют обычно как усилитель и самотормозя­щий элемент, винт — для регулировки и универсальности. Особенно часто в качестве промежуточных звеньев применяют рычаги для увеличения прижимного усилия, для увеличения хода при­жима или для изменения направления действия силы, что позво­ляет лучше скомпоновать сборочное приспособление. Применение ручных прижимов, несмотря на простоту их устройства и возможность легкого и быстрого изготовления, оправдано только в единичном производстве и при обеспечении небольших усилий на рукоятке.

## Slide 35
Прижимы и зажимы бывают ручные и механизированные.
Механизированные прижимы делятся на:
пневматические,
гидравлические,
пневмогидравлические,
электромагнитные,
с постоянными магнитами.
Наибольшее распространение в сборочно-сварочных приспособлениях находят винтовые прижимы.
Быстродействующие винтовые прижимы служат для прижатия деталей в угловом, вертикальном, горизонтальном и наклонном направлениях.

## Slide 36
Эксцентриковые прижимы, так же, как и клиновые, являются быстродействующими.
Наиболее часто в сварочном производстве применяют так называемые круговые эксцентрики, а также с комбинированным рычажно-эксцентриковым прижимом.

## Slide 37
Механизированный привод широко используют в зажимных элементах для создания прижимного усилия, для подвода прижима к изделию и отвода от него.
Наиболее распространенным является пневматический привод, где в качестве силового узла применяют пневмоцилиндры (одностороннего или двухстороннего действия), диафрагменные камеры и воздушные рукава.

## Slide 38
Гидравлические прижимы дают возможность создания очень больших усилий (в 10 раз и более по сравнению с пневмоприводом) и в настоящее время успешно применяются в сборочно-сварочном производстве.
В различных отраслях машиностроения широкое распространение получают приспособления с магнитами, которые бывают двух видов: с электромагнитами и с постоянными магнитами.

## Slide 39
Рис.7 Гидравлический прижим
1-прижим гидравлический Г-образный;
2- прижим гидравлический отводимый;
3- прижим гидравлический высокий;
4-прижим гидравлический передвижной.

## Slide 40
Универсальность, быстрота действия, отсутствие движущихся частей или громоздких коммуникаций - преимущества приспособлений с магнитами.
При сборке листовых полотнищ приспособление с магнитами располагается с нижней стороны свариваемых листов, а верхняя сторона полностью открыта для сварочной аппаратуры и сварщика.
Магниты развивают удельное усилие притяжения от 0,3 до 0,7 кН.
Управление электромагнитами осуществляется включением и отключением тока обычными электрическими выключателями, управление постоянными магнитами - путем изменения магнитного потока.

## Slide 41
Магнитные угольники. Устройства этого типа распространены очень широко. Производится большое количество всевозможных магнитных угольников, различающихся формой, наличием или отсутствием дополнительных крепежных деталей и возможностью или невозможностью изменения угла. С их помощью очень удобно соединять под нужным углом листовые детали, рамные конструкции, стойки и т.п.
Рис.8 Магнитный угольник Strong Hand Tools

## Slide 42
Рис.9 Магнитный угольник Strong Hand Tools
Рис.10 Магнитный угольник Strong Hand Tools

## Slide 43
Кроме угольников есть и другие так называемые, универсальные магнитные устройства, обладающие гораздо большей функциональность и универсальностью. Насколько удобно и легко с ними работать, можно понять, познакомившись поближе с приспособлением, носящим название MagTab (Strong Hand Tools).
Рис.10 Магнитное приспособление MagTab для сварки (Strong Hand Tools)

## Slide 44
Устройство состоит из двух опорных плоскостей (1) с встроенными магнитами. Угол между ними может меняться в зависимости от того, к какому по форме основанию их предстоит крепить. Это может быть цилиндрическая поверхность, плоскость или угол. Кроме опорных, имеются еще две плоскости (2), к которым крепятся детали, которые необходимо приварить к основанию. Они расположены под углом 90° друг к другу и имеют степень свободы по отношению к опорной поверхности, благодаря чему привариваемые детали можно смещать относительно основания.

## Slide 45
Приспособления сборочно-сварочные магнитного действия очень удобны. Они позволяют в несколько раз сократить время на сборку конструкций и обеспечить их должное качество. Простые, удобные в использовании и относительно недорогие они наравне со струбцинами и зажимами,. Только важно помнить, что под воздействием высоких и не очень высоких температур (некоторые магниты) постоянные магниты размагничиваются.

## Slide 46
СПАСИБО
за работу на уроке!