## Slide 1: «Технологии в повседневной жизни: (Технология изготовления плечевого изделия/платья» ФГОС 8 класс
Выполнила: Рыбакова НН
учитель технологии высшей категории
МОАУ «СОШ №62» город Оренбург

## Slide 2: Содержание
Мобилизация – слайд 3
Актуализация – слайды 4-5
Тема, цель, задачи урока – слайд 6
Контроль знаний – слайды с 7-9
Пошив изделия – слайд 10
Обработка вытачек и кокеток – слайды с 12-14
Физминутка – слайд 15
Сборка плечевого изделия – слайды с 16-18
Обработка мелких деталей – слайд 19
Обработка карманов – слайды с 20-25
Обработка бортов - слайды с 26-30
Обработка застёжек – слайды с 31-34
Обработка воротника – слайды с 35-37
Соединение воротника с горловиной слайды с 38-39
Обработка горловины без воротника – слайды с 40-41
Обработка рукавов – слайды с 42-43
Окончательная отделка изделия – слайды с 44-52
Практическая деятельность – слайды с 53-58
Итог урока, домашнее задание, рефлексия – слайды с 59-63
Литература – слайд 64

## Slide 3: Мобилизация «Сказочный зимний вечер»

## Slide 4: Актуализация
Основная цель технической подготовки производства направлена на решение главной экономической задачи предприятия — рациональное использование материалов.
Подготовка швейного производства заключается в разработке и подготовке технической документации, которая осуществляется в экспериментальных производствах швейных предприятий.
Процесс изготовления одежды состоит из трёх основных стадий:
1) моделирование и конструирование;
2) подготовка тканей к раскрою и раскрой;
3) шитье и отделка изделий.
Технологические процессы изготовления швейных изделий являются основой швейного производства и включают в себя всю совокупность операций по обработке и соединению деталей и узлов в определённой технологической последовательности. Технологический процесс изготовления швейного изделия — это система взаимодействия средств труда и предметов труда, приводящая к получению готового изделия. Процесс получения готового изделия представляет собой некоторые преобразования предметов труда (деталей кроя), в результате которого получается готовое изделие. Элементарной частью каждого преобразования является технологическая операция, выполняемая исполнителем с помощью соответствующих средств труда — швейных машин, утюгов и т. Д.
В результате выполнения технологической операции изменяется конструктивное состояние предмета труда. Например, результатом выполнения операции «стачать средние срезы спинки» является готовый узел спинка, операции «застрочить нижний срез юбки» — обработанные срезы изделия. Технологическую операцию необходимо отличать от приёма. После выполнения приема деталь возвращается в исходное состояние, т. К. она не зафиксирована (отогнуть край детали). Процесс изготовления любого вида одежды состоит из обработки отдельных узлов и деталей и последующей их сборки, которые производятся различными методами в зависимости от применяемых материалов, оборудования, инструментов и приспособлений. Методы обработки представляют собой различные сочетания операций, выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, формования, обработки краев и отделки деталей.

## Slide 5: Актуализация
Взаимосвязанность операций определяет структуру процесса изготовления изделия. Порядок выполнения операций должен строго соблюдаться, иначе не будет получено готовое изделие. В обработке различных видов изделий имеется много общего.
Технологическая последовательность обработки и сборки отдельных деталей и узлов для одежды различных видов и из различных материалов имеет много общего. В зависимости от модели и вида изделий технологическая последовательность обработки и сборки узлов может меняться. В современных методах обработки узлов одежды преобладают менее производительные последовательные способы выполнения операций, значительна доля ручного труда. Все это обусловливает высокую трудоемкость обработки узлов, затрудняет комплексную механизацию и автоматизацию технологических процессов.
В связи с этим, основными направлениями совершенствования технологических процессов изготовления одежды являются: ‒ унификация методов обработки и сборки изделий на основе максимального использования механизированных операций и клеевых материалов; ‒ внедрение мало операционной, одно процессной технологии, при которой обработка и сборка одного или нескольких узлов изделия осуществляется за один технологический переход; ‒ внедрение оборудования полуавтоматического и автоматического действия и широкого ассортимента средств малой механизации. Таким образом, с позиций данных направлений и будут рассмотрены методы обработки и сборки различных узлов швейных изделий.

## Slide 6: Тема, цель, задачи урока
Тема уроков: Технологии в повседневной жизни: (Поузловая обработка плечевого изделия/платья)
Цель урока: организовать самостоятельную деятельность обучающихся по изучению технологий в повседневной жизни по обработке швейных изделий.
Задачи урока:
познакомиться с технологией пошива лёгкого платья;
развивать технологическое и логическое мышление при выборе методов обработки деталей и узлов; функциональную грамотность;
воспитывать настойчивость, внимание, усидчивость, трудолюбие;
ориентировать на выбор профессий швейного производства.

## Slide 7: Контроль знаний (повторение)

## Slide 8: Контроль знаний (повторение)

## Slide 9: Контроль знаний (повторение)

## Slide 11: Обработка, соединение деталей и узлов
Обработку и сборку изделия проводят в следующем порядке. Обработка: вытачек, сборок, кокеток, застежек, карманов; плечевых, боковых швов и швов рукава. Соединение лифа с юбкой (в отрезных изделиях). Обработка: разреза на рукаве; рукава манжетой; воротника, пояса и других отделочных деталей. Соединение воротника с горловиной и рукава с проймой

## Slide 12: Обработка вытачек
В изделиях из формоустойчивых трикотажных полотен вытачки могут обрабатываться неразрезными (рис. 3 а, б) или разрезными (рис. 3 в, г).
а - стачивание неразрезной вытачки швом взаутюжку; б - стачивание неразрезной вытачки швом вразутюжку; в-стачивание разрезной вытачки; г - стачивание разрезной вытачки накладным швом
Срезы разрезной вытачки (рис. 3 в) стачиваются, заутюживаются в центр детали. Конец вытачки сутюживается.
Возможна обработка вытачки соединительным накладным швом. Припуски на обработку вытачки высекают, оставляя 5 мм на обработку шва. Стороны вытачки совмещают, накладывая припуски на обработку друг на друга. Строчку стачивания прокладывают от среза до конца вытачки. Закрепление конца строчки выполняют вручную. Вытачку приутюживают, сутюживая конец вытачки (рис. 3 г).

## Slide 13: Обработка кокеток
Кокетки (рис. 4) в изделиях из трикотажных полотен проектируют притачными.
Притачную кокетку (рис. 4 а) соединяют с основной деталью машинной строчкой, затем отгибают, направляя шов в сторону кокетки и приутюживают.
Кокетка может соединяться с основной деталью накладным швом (рис. 4 б). В этом случае, предварительно обмётывают срезы основной детали и кокетки. Нижний срез кокетки отгибают на изнаночную сторону по намеченной линии, заутюживают или заметывают. Затем накладывают кокетку на основную деталь, совмещая подогнутый край кокетки с намеченной линией на основной детали, и настрачивают кокетку на расстоянии, предусмотренной моделью.
а - стачным швом взаутюжку; б - накладным швом; в-отделочным стачным швом взаутюжку с кантом
При обработке кокеток с кантом (рис. 4 в) полоску, приготовленную для канта и заутюженную вдоль по длине, лицевой стороной накладывают на лицевую сторону основной детали, уравнивают срезы и притачивают по отделочной детали. Образующийся шов имеет ширину 10-15 мм.
Если кокетка имеет углы, то в области углов присоединения канта с деталью предусматривают посадку во избежание затягивания кантом края кокетки.
Далее кокетку складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и притачивают, прокладывая строчку в шов притачивания канта или на 1 мм от него в сторону основной детали. Затем кокетку отгибают на лицевую сторону, выправляют шов и приутюживают.

## Slide 14: Обработка кокеток

## Slide 15: Физминутка
1. Зажмурить глаза. Открыть глаза (5 раз).
2. Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз).
3. Не поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не моргать. Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и отдохнуть. То же самое вправо (2-3 раза).
4. Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед собой, и поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого предмета (2-3 раза).
5. Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты.
6. Поморгать 10-15 с. Отдохнуть, закрыв глаза.

## Slide 16: Сборка плечевого изделия
Качество готовых изделий в большей степени зависит от соединения плечевых срезов спинки и полочек. Для предотвращения растяжения плечевых швов в них прокладывают тесьму, долевые полоски из трикотажного полотна, полоску латекса и т.д. Стачивание плечевых срезов выполняют по срезу полочки, производя посадку среза спинки (10-15 мм). Ширина шва 4-5 мм.
В изделиях из формоустойчивых трикотажных полотен боковые срезы при необходимости сначала обметывают, а потом соединяют стачным швом вразутюжку.
Низ изделий обрабатывают швом вподгибку с открытым или закрытым срезами (рис. 3).
а - строчкой потайного стежка; б - трехниточной стачивающее-обметочной строчкой цепного стежка;
в-трехниточной плоской строчкой
Низ юбок, изготовленных из полотен типа
гофре или плиссе, не подгибают.

## Slide 17: Обработка плечевых швов (смётывание)

## Slide 18: Стачивание плечевых швов и обработка срезов

## Slide 19: Обработка мелких деталей
Обработка мелких деталей (пояса, хлястика, пат и т.п.). Пояса, хлястики и другие мелкие детали могут быть цельновязаными или выкроенными из полотна. В последнем случае они могут состоять из одной или двух частей. Для придания формоустойчивости поясу, хлястику, патам их соединяют прокладкой с клеевым покрытием или без него. Прокладку из флизелина или ткани без клеевого покрытия накладывают на изнаночную сторону нижней части детали, уравнивают срезы и настрачивают по краям. Ширина шва составляет 3-7 мм.
Части кроеного пояса или хлястика стачивают двухниточной строчкой цепного стежка или стачивающе-обметочной строчкой, оставляя необтачанным участок длиной 40-50 мм для вывертывания детали на лицевую сторону. Деталь вывертывают на лицевую сторону, выправляют швы и застрачивают срезы отверстия или подшивают их ручными потайными строчками. Затем детали проутюживают утюгом и, если требуется по модели, прокладывают отделочную строчку из двухниточного цепного или челночного стежка.
Пояс-шнур шириной 7-8 мм изготовляют на стачивающей машине с отклоняющейся в направлении подачи ткани иглой с приспособлением, которое позволяет стачивать деталь пояса изнаночной стороной внутрь и прокладывать соединительную строчку с лицевой стороны.
Бретели, паты, хлястики, пристегивающиеся к изделию на пуговицы, обтачивают с трех сторон.

## Slide 20: Обработка карманов
Карманы в изделиях из трикотажных полотен могут быть прорезными, накладными, а также съемными.
Прорезные карманы (рис. 5 а, б) могут быть с клапанами, листочками (рис. 5 б) или в рамку (рис. 5 а). Особенность прорезных карманов трикотажных изделий заключается в том, что подкладка карманов выкраивается из основного материала. При обработке изделий из рельефных, ворсовых, растяжимых трикотажных полотен рекомендуется применять подкладку кармана из подкладочной ткани.

## Slide 21: Обработка карманов (Прорезные карманы)
При обработке кармана в рамку (рис. 5 а) на основной детали намечают место расположение кармана четырьмя основными линиями. Расстояние между горизонтальными линиями равно ширине кармана в готовом виде, расстояние между вертикальными линиями - длине входа в карман. Обтачки дублирубт клеевой прокладкой. Верхнюю обтачку заутюживают вдоль по середине лицевой стороной вверх. Срез нижней обтачки обметывают. Нижнюю обтачку заутюживают на 1/3 ширины лицевой стороной верх. На обтачках намечают линии притачивания от сгиба на расстоянии Ѕ ширины кармана в готовом виде. Нижний срез подзора обметывают. Подзор настрачивают на подкладку кармана швом шириной 2-3 мм.
На изнаночную сторону основной детали приметывают подкладку кармана так, чтобы ее верхний и боковые срезы выходили за ограничительные линии входа в карман на 20 мм с трех сторон.
Приметывают обтачки, совмещая намеченные линии на обтачках с намеченными горизонтальными линиями входа в карман. Обтачки должны быть длиннее входа в карман на 2 см с каждой стороны. Обтачки притачивают, начиная и заканчивая строчки строго у вертикальных линий входа в карман. Проверяют качество выполнения и симметрию строчек.

## Slide 22: Обработка карманов (Прорезные карманы)
Разрезают основную деталь по линии входа в карман. Припуски на обработку обтачек вывертывают на лицевую сторону. Швы притачивания обтачек выметывают с лицевой стороны основной детали. Закрепляют концы кармана тройной машинной строчкой. Удаляют нитки приметывания подкладки кармана. Припуск на обработку нижней обтачки настрачивают на подкладку кармана швом шириной 2-3 мм. Срезы подкладки кармана уравнивают, совмещая верхний срез подкладки с верхним срезом подзора. Стачивают подкладку кармана швом шириной 1,0-1,5 см. Детали подкладки кармана обметывают. Карман приутюживают с лицевой и изнаночной сторон. Нитки временного назначения удаляют, карман приутюживают в готовом виде.
При обработке кармана с листочкой с втачными концами (рис. 5 б) На основной детали намечают место расположение кармана четырьмя линиями. Расстояние между горизонтальными линиями равно ширине листочки в готовом виде. Расстояние между вертикальными линиями - длине входа в карман. На изнаночную сторону основной детали приметывают подкладку кармана так, чтобы ее верхний и боковые срезы выходили за ограничительные линии входа в карман на 20 мм с трех сторон. Деталь листочки дублируют клеевой прокладкой, перегибают в долевом направлении так, чтобы нижний срез выступал на 10 мм. Нижний срез листочки обметывают. На листочке намечают линию ее ширины в готовом виде. Нижний срез подзора обметывают. Подзор настрачивают на подкладку кармана швом шириной 2-3 мм. На подкладке кармана намечают линию притачивания на расстоянии 20 мм от верхнего среза.

## Slide 23: Обработка карманов (Прорезные карманы)
Приметывают листочку, располагая ее подлисточкой вверх, совмещая с намеченной на основной детали нижней горизонтальной линией. Боковые срезы листочки должны выходить на намеченные вертикальные линии входа в карман на 20 мм с каждой стороны. Приметывают подкладку кармана с подзором, совмещая намеченную линию с верхней намеченной линией кармана на основной детали. Боковые срезы подкладки кармана должны выходить на намеченные вертикальные линии входа в карман на 20 мм с каждой стороны. Листочку и подкладку с подзором притачивают, начиная и заканчивая строчки строго у вертикальных линий. Проверяют качество выполнения строчек. Разрезают основную деталь по линии входа в карман. Вывертывают и выметывают швы притачивания листочки и подкладки с подзором. Закрепляют концы кармана тройной машинной строчкой. Удаляют нитки приметывания подкладки кармана. Настрачивают припуск шва притачивания листочки на подкладку кармана швом шириной 2-3 мм. Стачивают детали подкладки кармана швом шириной 10 мм. Обметывают подкладки кармана. Удаляют нитки вПри обработке накладных карманов (рис. 6) для предохранения их от растяжения к верхнему срезу по линии его сгиба с изнаночной стороны притачивают хлопчатобумажную тесьму (рис. 6 а). Возможно использование клеевой прокладки, которую прокладывают по всей поверхности кармана или только в верхней части.

## Slide 24: Обработка карманов (накладные карманы)
При обработке накладных карманов (рис. 6) для предохранения их от растяжения к верхнему срезу по линии его сгиба с изнаночной стороны притачивают хлопчатобумажную тесьму (рис. 6 а). Возможно использование клеевой прокладки, которую прокладывают по всей поверхности кармана или только в верхней части.
Верхний срез накладных карманов должен быть обметан. Далее он может быть обработан швом вподгибку с открытым или закрытым срезом, потайной строчкой или с прокладыванием отделочной строчки, а также обтачкой, бейкой, кантом и т.п.

## Slide 25: Обработка карманов (накладные карманы)
а - без подкладки; б - с подкладкой, цельнокроеной с верхом; в-с отделочной бейкой; г - соединительными швами
Накладные карманы могут быть обтачаны подкладкой из основного или подкладочного материала. Накладной карман может быть цельнокроеным с подкладкой кармана (рис. 6 б). В этом случае обтачиваются боковые и нижние края кармана. В одном из швов обтачивания оставляется отверстие 30 мм для вывертывания детали кармана на лицевую сторону.
Для изделий могут быть использованы карманы, обработанные отделочной бейкой (рис. 6 в).
Накладной карман соединяют с полочкой накладным или стачным швом. Соединение стачным швом обычно применяют в моделях изделий с большими накладными карманами с закругленными концами.
Накладные карманы могут быть соединены с полочкой по нижнему срезу стачным, а по боковым срезам накладным швом (рис. 6 г).

## Slide 26: Обработка бортов
Борта обрабатывают цельновыкроенными и отрезными подбортами, швом вподгибку, отделывают бейками, тканой, вязаной или плетеной декоративной тесьмой и унифицированными способами обработки.
Обработка открытых краев деталей бейкой.
1 способ.
Для обработки края борта, горловины, проймы, низа рукавов в трикотажных изделиях можно использовать ткань и трикотаж более тонкий, чем основное полотно изделия. Полоску ткани выкраивают по косой, а трикотажное полотно поперек петельного столбика. Полоска может иметь ширину от 2,0 см и более, согласно модели, длина ее соответствует размеру обрабатываемого участка. Деталь дублируют клеевой прокладкой (выкроенной под углом 45? к нитям основы) на трикотажной основе или нетканым полотном. Полоску заутюживают вдоль пополам. Для обработки борта и низа рукавов бейка имеет прямую форму, для обработки горловины - форму окружности, которую придают с помощью влажно-тепловой обработки. Округлую полоску стачивают в кольцо, шов разутюживают.
Кольцевой бейкой огибают горловины так, чтобы шов соединения совместился с левым плечевым швом. Затем приметывают или закалывают булавками и распошивают на машине 5-ти ниточного плоского шва с двумя перекрытиями, закрывая необработанный край бейки (рис. 7).

## Slide 27: Обработка бортов

## Slide 28: Обработка бортов
2 способ:
В соответствии с направлением моды возможна обработка открытых краев деталей накладным швом.
Особенность данного способа обработки заключается в том, что отсутствует операция обтачивания краев деталей. Нижний воротник и подборта выкраиваются из неосыпаемой ткани, которая хорошо сочетается по цветовой гамме с трикотажными полотнами жакета. Детали нижнего воротника и подборта должны быть меньше соответствующих основных деталей на 20 - 30 мм.
Верхний воротник из трикотажного полотна накладывается на нижний воротник из ткани, наметывается и настрачивается накладным швом по концам и отлету на машине плоского шва. Борта обрабатываются аналогичным способом (рис. 8).

## Slide 29: Обработка бортов

## Slide 30: Обработка бортов
Подобным способом может быть обработан верх накладного трикотажного кармана с помощью тканевой обтачки верха. Этот способ помимо вышеперечисленных преимуществ является экономичным, т.к. позволяет использовать трикотажное полотно самым выгодным образом, даже при отсутствии у купона трикотажа специальной заработки края.
При обработке бортов двойными планками, двойные планки или полоски из основного полотна соединяют с изделием шириной шва 4-8 мм (рис. 9 а), отступив от нижних концов бортов на 40-50 мм (ширина подгибки низа изделия), при этом планка должна быть длиннее обрабатываемого борта на 10 мм.
Нижние концы планки обтачивают швом шириной 10 мм, вывертывают на лицевую сторону и приутюживают.
Внутренние срезы планки складывают со срезом борта изделия, укладывая ее на лицевую сторону основной детали. Нижние углы планки огибают припусками на обработку низа изделия и притачивают планку швом шириной 4-8 мм (рис. 9 б).
Планку отворачивают, нижние углы швов притачивания планки выправляют.
а б

## Slide 31: Обработка застёжек
Обработка супатной застежки с отрезным подбортом (рис. 10).
Для обработки застежки выкраивают планку шириной 10 см. Подборт дублируют клеевой тканью и обметывают его внутренний срез. Планку складывают с подбортом лицевыми сторонами внутрь и обтачивают швом шириной 5-7 мм. Детали выворачивают на лицевую сторону и выметывают кант из подборта шириной 1-2 мм. Кант закрепляют строчкой на расстоянии 2 мм. Намечают место расположения петель и обметывают их. Планку перегибают во внутренней и внешней намеченным линиям. Далее заметывают открытый срез планки, перегнув его на 10-12 мм на изнаночную сторону.
Между линиями сгиба планки вкладывают полочку, совмещая срез борта с внешним сгибом планки. Затем приметывают планку к полочке на расстоянии 3 мм от сгиба планки застежками 10-15 мм.
Подборт отгибают на лицевую сторону изделия, обтачивают нижний срез борта швом шириной 10-15 мм и верхний угол борта до линии полузаноса. В конце строчки выполняют рассечку. Подборт отгибают на изнаночную сторону изделия и закрепляют отделочной строчкой, прокладывая ее на расстоянии 1-2 мм от линии сгиба планки.

## Slide 32: Обработка застёжек
Застежки не доходящие до низа изделия (рис. 11), могут быть обработаны планками (рис. 11 а, б), окантовочным швом (рис. 11 в), тесьмой-молнией (рис. 11 г., д).
Застежки обрабатывают с прокладкой или без них в зависимости от вида и свойств трикотажного полотна.
В зависимости от вида окантовочного материала разрез застежки обрабатывают окантовочным швом с открытыми или закрытыми срезами (рис. 11 в).
а, б - планкой; в-кантом на плоскошовной машине
г - настроченной тесьмой-молнией, д - притачной тесьмой-молнией
При обработке тесьмы-молнии в шве изделия с изнаночной стороны основной детали на срезы шва, выполненного вразутюжку, накладывают лицевой стороной застежку-молнию и притачивают ее по боковым и нижней сторонам к основной детали изделия (рис. 11 г.).
Застежка-молния может быть потайной. В этом случае ее соединяют с припусками на обработку застежки (рис. 11 д). Потайная застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки не менее чем на 2 см. Она притачивается выше или ниже разреза, то есть при полностью открытых срезах, с помощью однорожковой лапки швейной машины.

## Slide 33: Обработка застёжек

## Slide 34: Обработка застёжек
Обработка застежки до низа изделия
Обработка застежки цельновыкроенными планками.
При обработке застежки, цельновыкроенной с полочкой, припуск шва на обработку планки перегибают по намеченной линии лицевой стороной внутрь и прокладывают строчку на расстоянии 10 мм от сгиба. Планку цельновыкроенную с подбортом отгибают на лицевую сторону. Подборт складывают с планкой по линии сгиба лицевыми сторонами внутрь. Обтачивают верхний и нижний углы борта. Подборт отгибают на изнаночную сторону. Прокладывают отделочную строчку шириной по модели (рис. 12).
Обработка застежки отрезными планками
При изготовлении одежды возможно планку соединять с полочкой настрочным швом или накладным швом с закрытым срезом. Внешний край планки обтачивают подбортом и прокладывают отделочную строчку. Планка может быть цельнокроеной с подбортом (рис. 13).

## Slide 35: Обработка воротников
Воротники трикотажных изделий могут состоять из одной или двух деталей. Цельные воротники выкраивают чаще всего целънокроенными с нижними воротниками, обтачные - состоящими из двух деталей (верхнего и нижнего воротника).
Цельный воротник обтачивают только по концам, предварительно сложив их по линии сгиба лицевыми сторонами внутрь (рис. 14). Ширина шва обтачивания 7 мм. Воротник вывертывают на лицевую сторону, выметывают кант и приутюживают.
При обработке горловины изделия из легкорастяжимых полотен по шву втачивания воротника по линии горловины спинки прокладывают кромку.

## Slide 36: Обработка воротников
Обработка одинарного воротника в женских жакетах.
Край одинарного воротника закладывают мягкими складками и обрабатывают на краеобметочной машине плотным застилом цепного стежка (рис. 15). Воротник с горловиной соединяют с помощью обтачки.

## Slide 37: Обработка воротников
а - соединение воротника с горловиной с последующим распошиванием;
б - соединение воротника с горловиной с предварительным обметыванием среза и последующим настрачиванием;
в-обработка и соединение воротника с горловиной с последующим обметыванием срезов и распошиванием;
г - соединение воротника с горловиной без распошивания
В изделиях с застежкой горловину изделия можно обрабатывать бейкой выкроенной по косой (рис. 17) Бейка может быть выкроена из основной или подкладочной ткани. Бейка может быть двойной (рис. 17 б) или одинарной (рис. 17 а) в зависимости от толщины ткани. Воротник вкладывают между основной деталью и бейкой, втачивают швом шириной 7 мм. Воротник отгибают в сторону противоположную изделию, открытый срез бейки подгибают на 5-7 мм и настрачивают на основную деталь на расстоянии 1-2 мм от подогнутого среза. При обработке двойной бейкой деталь бейки предварительно заутюживают вдоль полоски. Ширина бейки в готовом виде 10 - 15 мм.

## Slide 38: Соединение воротника с горловиной
Соединение воротника с горловиной с последующим распошиванием (рис. 16).
Воротник складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь, располагая его между бортом и подбортом. Воротник втачивают швом шириной 7 мм (рис. 16 а). Затем шов втачивания распошивают, одновременно прикрепляя верхние срезы подбортов к плечевым швам изделия.
Соединение воротника с горловиной с предварительным обметыванием среза и последующим настрачиванием.
В случае применения стачивающей машины двухниточного цепного или челночного стежка для втачивания воротника в горловину срез верхнего воротника предварительно обметывают. Нижний воротник в горловину втачивают стачным швом шириной 8 - 10 мм в зависимости от толщины материала. Срезы верхнего воротника настрачивают на изделие на расстоянии 4 - 5 мм от среза, закрепляя при этом припуск на шов со стороны нижнего воротника и горловины (рис. 16 б).
Соединение воротника с горловиной с последующим обметыванием срезов и распошиванием.
Обметывание срезов воротника может быть выполнено после втачивания верхнего и нижнего воротников в горловину (рис. 16 в). Затем шов втачивания настрачивают по линии горловины спинки, а верхние срезы подбортов прикрепляют к плечевым швам изделия строчкой двухниточного цепного или челночного стежка.

## Slide 39: Соединение воротника с горловиной
Соединение воротника с горловиной без распошивания
При втачивании воротника без распошивания нижний воротник соединяют с горловиной строчкой двухниточного челночного стежка (рис. 16 г.). Ширина втачного шва 7 мм. Припуск на шов направляют в сторону воротника. Верхний воротник подгибают и настрачивают по линии горловины.

## Slide 40: Обработка горловины в изделиях без воротника
Обработку горловины выполняют обтачками или окантовочным швом одинарной или сложенной вдвое полоской основного или отделочного материала. Обтачки могут быть усилены прокладками или обрабатываться без прокладки.
При обработке горловины обтачкой с прокладкой из нетканого материала обтачку накладывают на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, а прокладку - на изнанку и одновременно с обтачиванием горловины производят притачивание прокладки. Обработку выполняют со стороны обтачки. Ширина шва 0,5 - 0,7 см. Во избежание затягивания шов в нескольких местах надсекают, обтачку отворачивают в сторону, противоположную изделию, припуск на шов отгибают в сторону обтачки и настрачивают на обтачку на расстоянии 0,2 - 0,3 см от шва обтачивания горловины. Внутренний срез обтачки обметывают, одновременно захватывая внутренний срез прокладки.
Внутренние края обтачек прикрепляют к плечевым швам.
При обработке горловины обтачкой без прокладки в изделиях из материалов, подвергающихся растяжению, необходимо прокладывать тесьму.
Рис. 19 Обработка горловины обтачкой без прокладки

## Slide 41: Обработка горловины в изделиях без воротника
Обработку горловины окантовочным швом выполняют одинарной и вдвое сложенной бейкой из основной или отделочной ткани. При обработке горловины одинарной бейкой выкраивают полоску шириной 20-25 мм. Бейка из ткани выкраивается под углом 450 к нитям основы, бейка из трикотажного полотна - поперек петельных столбиков. Бейку складывают со срезом горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачивают швом шириной 5-7 мм. Бейку отгибают на изнаночную сторону изделия, образуют кант шириной 1-2 мм. Внутренний срез одинарной бейки подгибают на 7 мм и настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого среза (рис. 20 а). Двойную бейку складывают пополам изнанкой внутрь. Вдвое сложенную бейку накладывают на лицевую сторону изделия, уравнивают срезы и притачивают к изделию швом шириной 5-7 мм. Бейку отгибают на изнаночную сторону изделия, образуют кант и настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого среза (рис. 20 б).
Рис. 18 Обработка горловины не клеевой
прокладкой
Рис. 20 Обработка горловины бейкой
а - одинарной бейкой; б - двойной бейкой

## Slide 42: Обработка рукавов
Обработка рукавов состоит из следующих операций: соединение частей рукавов, обработка низа рукавов, втачивание рукава в пройму.
В изделиях из формоустойчивых полотен швы втачивания рукава обрабатывают взаутюжку или вразутюжку в зависимости от толщины полотен.
При обработке низа рукавов изделий из трикотажных полотен используют шов вподгибку с открытым или закрытым срезом.
Для создания устойчивости низа рукава и придания ему формы при обработке возможно использование клеевой прокладки.
Если по линии низа имеется разрез, припуск на подгибание и срезы разреза перегибают на лицевую сторону, обтачивают нижние углы разреза, затем их высекают, выправляют на лицевую сторону и подшивают срезы.
Рукава могут иметь притачные и отложные манжеты. Манжеты обычно выкраивают двойными с прокладкой или без нее. Для круговой манжеты (без застежки) прокладку не применяют.

## Slide 43: Обработка рукавов
Обработка низа рукавов замкнутыми манжетами Боковые срезы манжеты стачивают швом шириной 7 - 10 мм. Швы разутюживают. Манжету складывают пополам изнаночной стороной внутрь, прикладывают к срезу низа рукава лицевыми сторонами и притачивают на стачивающе-обметочной машине. Манжету отгибают на лицевую сторону рукава и закрепляют закрепкой, располагая ее над швами рукава на расстоянии 5 мм от верхнего края манжеты (рис. 21).
Рис. 21. Обработка низа рукава замкнутыми манжетами
При втачивании рукава в пройму происходит растяжение проймы, которое иногда достигает 10 - 14% проектируемого размера. В результате нарушается посадка изделия на фигуре, появляются складки и заломы на полочке, в области проймы и бокового шва. Для предотвращения растяжения в нижнюю часть проймы прокладывают тесьму.
Рукав втачивают в закрытую или в открытую пройму. В том и другом случае выполняют посадку по окату рукава в соответствии с контрольными знаками.
Для женских платьев, жакетов, пальто целесообразно втачивать рукав в закрытую пройму, поскольку данный способ соединения рукава с изделием обеспечивает лучшую посадку изделия на фигуре.

## Slide 44: Обработка низа изделия

## Slide 46: Окончательная отделка плечевого изделия
К окончательной отделке готовых изделий относят изготовление петель, пришивание пуговиц, выполнение закрепок, чистку изделий и удаление концов ниток, а также влажно-тепловую обработку. Окончательная отделка изделий должна производиться таким образом, чтобы изделия не деформировались.
Обметывание петель выполняют на машинах-полуавтоматах челночного или однониточного цепного стежка. Чтобы исключить растягивание полотна при обметывании петель, с лицевой и изнаночной сторон застежки можно подложить полоску ткани - органзы. Это придаст прочность петле и предохранит полотно от перекоса. Излишняя органза затем срезается вплотную к обметочным стежкам.
В верхних изделиях из мягких и рыхлых трикотажных полотен пуговицы следует пришивать с подпуговицами.
Окончательная влажно-тепловая обработка готовых изделий выполняется с помощью прессов, паровоздушных манекенов и утюгов при температуре, соответствующей волокнистому составу трикотажного полотна или тканей в зависимости от их видов и свойств.
После влажно-тепловой обработки готовые изделия необходимо охладить, чтобы они отдали излишнюю влагу и не сминались при упаковке.

## Slide 47: Окончательная отделка изделия
Окончательная отделка имеет большое значение для придания швейным изделиям законченного товарного вида. К процессам окончательной отделки относятся: обметывание петель, чистка изделий, окончательная влажно-тепловая обработка, разметка и пришивание пуговиц, изготовление нитяных петель, прикрепление поясов и т. п., маркировка изделий. Постоянно повышается степень механизации и автоматизации процессов окончательной отделки верхней одежды. С целью более полного использования высокопроизводительного оборудования и улучшения условий труда работающих окончательную отделку изделий следует выделять в самостоятельный участок для обслуживания нескольких потоков или всего производства.
Основными требованиями к качеству изготовления петель являются: расположение их перпендикулярно краю борта на равном расстоянии от него, равное расстояние между всеми петлями, ровные кромки с четким и плотным узором переплетений ниток. Закрепка петли должна располагаться параллельно краю борта, иметь длину, равную ширине двух кромок петли, иметь четкий и плотный узор переплетения ниток. Обметывание петель выполняют на спецмашинах. Петли размечают с помощью при­способлений к машинам.
Изделие очищают от следов мела, удаляют все строчки временного скрепления и талоны, обрезают оставшиеся концы ниток от машинных строчек. После этого изделие чистят ручной или механической щеткой, удаляя с его поверхности производ­ственную пыль.
В изделиях, передаваемых на участок (в цех) влажно-тепловой обработки, должны быть выполнены все технологические заготовительно-монтажные операции, качество их должно быть прове­рено контролером, о чем ставится отметка на мягкой маркировке, изделия должны быть скомплектованы в партии в соответствии с сопровождающим документом (маршрутным листом).

## Slide 49: Окончательная отделка изделия
Окончательная влажно-тепловая о б р а ­ботка изделий необходима для придания им законченного товарного вида. Ее выполняют на прессах, паро-воздушных мане­кенах и частично утюгами. Для качественного выполнения окончательной влажно-теп­ловой обработки применяют гладильное оборудование с систе­мами пропаривания и вакуум-отсоса. Использование технологи­ческого пара для увлажнения и прогревания пакета обтягива­ющих подушки материалов и прессуемого изделия, принудитель­ного вакуум-отсоса, а также исключение вспомогательных прие­мов, связанных с применением опрыскивателя и проутюжильника, повышает качество и ускоряет работу.
Вакуум-отсос используют для удаления избыточной влаги и охлаждения обрабатываемого полуфабриката, а также для укла­дывания изделия на гладильной поверхности прессовых подушек; при этом создается вакуум-прижим, который закрепляет в опре­деленном положении изделие на подушке, выявляет замины, неровности, положение швов, карманов и т. п.
В качестве примера рассмотрим в общих чертах окончатель­ную влажно-тепловую обработку костюмов и пальто. Сначала прессуют края бортов, лацканов, низа и шлицы. Затем прессуют перед, окаты рукавов и плечевые участки, спинку, боковые швы, заутюживают стойку воротника и пере­гибы лацканов, используя комплекты оборудования для прессо­вания этих участков. Для прессования каждого участка изделия на прессах применяют соответствующего профиля подушки. Со стороны подкладки изделие приутюживают электропаро­вым утюгом. Для окончательного просушивания и фиксации форм изделие должно находиться в расправленном виде и под­вешенном состоянии. Окончательная влажно-тепловая обработка брюк состоит в прессовании сгибов передних и задних половинок и низа, а затем – верхней части изделия. Прессование выполняют комплек­том оборудования, имеющим подушки прессов соответствующего профиля для указанных выше участков. Прессование облегчает труд работающих, сокращает затрату времени на обработку и улучшает качество в результате одновре­менного и равномерного воздействия на всю обрабатываемую поверхность. Современное оборудование имеет полностью авто­матизированное управление режимами обработки (пропаривание, выдержка, просушивание, заданная температура), его работа осуществляется по заданной программе.

## Slide 50: Окончательная отделка изделия
Пуговицы к изделиям пришивают после окончательной влажно-тепловой обработки, если они мешают выполнить прес­сование. Во всех остальных случаях их пришивают до оконча­тельной влажно-тепловой обработки.
Расположение пуговиц в изделии зависит от модели. Пуговицы для застежки на изделии размечают в соответствии с расположе­нием петель, а отделочные – по лекалам. В зависимости от назначения и расположения пуговиц, вида изделия, свойств основного материала пуговицы могут быть пришиты вплотную, на стойке, с подпуговицей, насквозь или впотайную; во всех случаях они должны быть пришиты прочно. Стежки для пришивания пуговиц и обвивки стойки не должны стягивать материал изделия. Пуговицы пришивают на машине или вручную в зависимости от вида их располо­жения. Металлические петли и крючки для застежки пришивают на полуавтомате. Нитяные петли для крючков юбок выполняют вручную.

## Slide 52: Окончательная отделка изделия
Маркировка готового изделия должна дать покупателю все необходимые сведения: наименование предприятия-изготови­теля и изображение его товарного знака, наименование изделия и его принадлежность, номер модели, размеры фигуры, для кото­рой оно предназначено, артикул изделия или его прейскурантный номер, артикул основного материала, сорт, наименование и стоимость надбавки за отделку, розничную цену изделия, дату выпуска и номер контролера готового изделия. Все эти данные помещают на товарном ярлыке из картона, который навешивают за вторую петлю полочки, за вешалку или внизу левого рукава. Кроме товарного ярлыка в процессе изготовления изделия его маркируют лентой с изображением товарного знака, которую настрачивают на подкладку спинки посередине горловины или вкладывают в шов соединения подкладки с левым подбортом на уровне линии талии или настрачивают на подзор левого внутреннего кармана. На этой ленте указано наименование сырья и его волокнистый состав, изображены символы по уходу за изделием в соответствии с требованиями государственных стандартов. Символы по уходу содержат условия стирки, просушивания глаженья и химической чистки. Кроме этих видов маркировки в левый боковой шов подкладки или в шов подкладки кармана вкладывают при стачивании кон­трольную ленту, на которой указаны розничная цена и размеры.Готовые замаркированные изделия подают на технический кон­троль, после которого изделия комплектуют в соответствии с внутрифабричными документами (маршрутными листами) и отпра­вляют на склад готовой продукции.

## Slide 53: Практическая деятельность
Практическая работа №: Обработка вытачек
Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, крой, изделие, утюг.
Обработка вытачек
Последовательность выполнения работы
1. В изделии, отрезном по линии талии, стачать вытачки по линии талии на спинке и полочке, начиная от линии талии и сводя к концу строчку на нет, концы вытачек закрепить двойной строчкой (на рисунке ниже положение — а).
2. Приутюжить вытачки с обеих сторон, а затем заутюжить в сторону середины изделия, сутюживая слабину в концах (на рисунке ниже положение — б).
Примечание: Аналогичным образом обрабатываются вытачки на юбке в изделии, отрезном по линии талии.
3. В цельнокроеном изделии вытачки по линии талии стачать, начиная от одного из концов, заутюжить в сторону середины изделия (на рисунке ниже положение — в).

## Slide 54: Практическая деятельность (продолжение)
4. Обработку плечевых и нагрудных вытачек:
Смотрите – Обработка вытачек
1. Стачать плечевые вытачки, начиная от плечевого среза к концу. Приутюжить плечевые вытачки с обеих сторон.
2. Заутюжить плечевые вытачки к центру спины, сутюживая слабину в конце вытачек через слегка увлажненный проутюжильник.
Примечание: Аналогично обрабатывают нагрудные . вытачки. Их заутюживают в сторону низа изделия.
Вытачки-складки
Примечание: Если вытачка складка встречная, то ее необходимо разутюжить (б).
Самоконтроль
Проверить:
1. ровность вытачек, их длину и ширину;
2. правильность их заутюживания.

## Slide 55: Практическая деятельность
Практическая работа №: Обработка боковых и плечевых срезов
Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, детали кроя.
Последовательность выполнения работы:
Обработка боковых срезов
1. Стачать боковые срезы со стороны переда, слегка оттянув сгиб ткани у вытачки.
2. Разутюжить швы стачивания, обметать на машине швом зигзаг или косыми обметочными стежками вручную.
Примечание: На тонких тканях боковые срезы могут быть выполнены взаутюжку. В этом случае стачанные срезы заутюживают в сторону переда, а затем обметывают сразу два среза.
Обработка плечевых срезов
1. Стачать плечевые срезы со стороны полочки.
2. Заутюжить срезы стачивания в сторону спинки, обметать их.
Примечание: Плечевые срезы могут быть обработаны и вразутюжку. В этом случае последовательность обработки их аналогична последовательности обработки боковых срезов.
Самоконтроль: Проверьте:
1. ровно ли выполнен шов стачивания по боку и плечу;
2. аккуратность обметывания боковых и плечевых срезов;
3. аккуратность проведения влажно-тепловой обработки боковых и плечевых срезов.

## Slide 56: Практическая деятельность (продолжение)
Практическая работа №: Обработка кокеток и соединение их с изделием
Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, изделие, утюг.
Последовательность выполнения работы
Обработка кокетки стачным швом
1. Стачать кокетку с основной деталью, выполняя в начале и в конце строчки закрепки.
2. Обметать шов стачивания.
3. Заутюжить шов стачивания в сторону кокетки (на тонких тканях), разутюжить (на толстых тканях).
Примечание: Если по модели по кокетке прокладывается отделочная строчка, то шов притачивания заутюживают в сторону кокетки.
Обработка кокетки накладным швом
1. Наметать и настрочить кокетку на основную деталь.
2. Обметать шов притачивания.
3. Приутюжить нижний край кокетки.
Примечание: Если в шве притачивания кокетки должна быть оборка или кружево, то вначале их притачивают к кокетке на расстоянии 0,1 — 1,2 см от среза, а затем соединяют кокетку с основной деталью. Шов прокладывают со стороны оборки или кружева.
Самоконтроль Проверить:
1. точность и аккуратность шва притачивания кокетки;
2. аккуратность обметывания срезов кокетки;
3. точность отделочной строчки;
4. ширину оборки или кружева по всему шву притачивания кокетки к основной детали.

## Slide 57: Практическая деятельность
Практическая работа №: Обработка горловины
Подготовка обтачки к обработке
Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, выкроенные обтачки.
Последовательность выполнения работ:
1.Сложить части обтачек лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы, сметать и стачать по плечевым швам( ширина шва 0,7 см). Нитки смётывания удалить. Срезы горловины обтачек спинки и полочки совпадают. Строчка ровная, одинаково удалена от срезов по всей длине, нет смещений ткани.
2. Нитки смётывания удалить. Разутюжить швы стачивания. Швы стачивания разутюжины без навалов и складок. На ткани нет заминов, шов прямой.
3Обметать внутренние срезы обтачек зигзагообразной строчкой. Строчка ровная, на всём протяжении захватывает срез ткани.
4. Приутюжить обмётанный край обтачки. Поверхность обтачки не имеет заминов.
Самоконтроль:

## Slide 58: Практическая деятельность
Практическая работа №: Обработка горловины
Инструменты и принадлежности: рабочая коробка, изделие, обработанная обтачка.
Обработка горловины подкройной обтачкой
Последовательность выполнения работ:
1. Наложить обтачку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая середины деталей, плечевые швыи срезы, сколоть детали, приметать обтачку со стороны обтачки. Срезы, линии середины и плечевые швы совмещены
2. Удалить булавки. Обтачать срез горловины обтачкой со стороны изделия . Ширина шва 0,7 см. Строчка ровная, одинаково удалена от срезов по всей длине, нет смещений ткани. Строчка захватывает все слои ткани.
3. Высечь излишки ткани припуска на шов. Рассечки сделаны равномерно по всему припуску и не повреждают строчку.
4. Заутюжить припуски на обтачку, С лицевой стороны по линии заутюживания нет навалов и складок. Поверхность обтачки и изделия не имеет заминов.
5. Настрочить обтачку на припуск шва вплотную к шву обтачивания. Строчка ровная, захватывает все слои ткани.
6. Вывернуть обтачку и выметать с образованием канта шириной 1-2мм. Приутюжить. Ширина канта одинакова посему вырезу. При склдывание изделия по линии середины плечевые швы сомещаются. Линии горловины симметричны.
Самоконтроль

## Slide 59: Итог урока. Домашнее задание
Ответы на вопросы:
1. Откуда следует начинать стачивать вытачки?
2. В какой последовательности выполняется влажно-тепловая обработка вытачек?
3. Каким образом сутюживают слабину в концах вытачек?
4. Какова последовательность обработки вытачки, идущей из проймы?
5. Как обработать плечевой срез вразутюжку?
6. Какова последовательность обработки бокового среза взаутюжку?
7. Какова величина припуска по боковому и плечевому срезам?
8. Чем отличается притачная кокетка от накладной?
9. Куда заутюживается шов притачивания кокетки?
10. В какой последовательности осуществляется проверка качества обработки кокетки, т. е. проводится самоконтроль?
Оценка и самооценка
Домашнее задание: учебник Тищенко АТ параграф 14,15, 16, 17, 18

## Slide 61: Рефлексия

## Slide 63: Литература
Технология: 8-9 классыучебник/АТ Тищенко, НВ Синица_М.: Вентана-Граф, 22020-222
1.Большакова, И.К. Свойства прокладочных и прикладных материалов и комплектование их в пакетах верхней одежды / И.К. Большакова, О.Н. Калина, Н.В. Цаценко // Швейная промышленность : Обзорная информация, - Вып.1. – Москва : ЦНИИТЭИлегпром, 1981. – 56 с.
2.ГОСТ 12807-2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов, Взамен ГОСТ 12807-89 ; введ. 2006-09-01. – Минск : Изд-во Госстандарта, 2006. – 115 с.
3.ГОСТ 20521-75. Технология швейного производства. Термины и определения. – Введ. 1986-07-01. – Москва : Изд-во стандартов, 1986. – 8 с.
4.Кокеткин, П.П. Одежда : Технология – техника, процессы – акчество / П.П. Кокеткин. – М. : Изд. МГУДТ, 2001. – 560 с.
5.Раздаточный материал на тему: «Детали кроя пиджака» подготовила Полещук Т.В.
6.Петров, А.С. Оборудование для влажно-тепловой обработки / А.С. Петров // Швейная промышленность. – 2003. - №5. – С. 36-37.
7.Силаева. М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам : Учебник для нач. проф. образования / М.А. Силаева. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 528 с.
8.Справочник по швейному оборудованию / И.С. Зак [и др.] . – Москва : Лёгкая индустрия, 1981. – 272 с.
9.Технология швейного производства : Учебн. пособ. для средних профессиональных учебных заведений / Э.К. Амирова [и др.]; под общ. Ред. Э.К. Амировой. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с.
10.Шишова, В.А. Технология швейного производства : Учебник для техникумов / В.А. Шишова, Р.И. Виданова. – М. : Легпромбытиздат, 1985. – 376 с.
https://botana.biz/prepod/_bloks/slide/kfoxobi/slide_kfoxobi-031.jpg