## Slide 1: Подготовка деталей кроя плечевого изделия к обработке

## Slide 2: Цель урока:
научиться переводить контурные линии
на деталях кроя с одной стороны на другую.
выяснить способы перевода контурных линий
освоить технологию выполнения перевода контурных линий с одной стороны на другую в зависимости от структуры ткани
Задачи:

## Slide 3: План работы по изготовлению плечевого изделия
1. снять мерки 2. построить чертеж 3. подготовить выкройку к раскрою 4. раскроить детали изделия 5. подготовить детали кроя к обработке 6. выполнить работы по пошиву и отделке изделия

## Slide 4: Детали кроя

## Slide 5
Линия горловины

## Slide 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

## Slide 7
Способ 1. Перевод контурных
линий при помощи булавок
1. сколоть детали.
2. с другой стороны детали нанести меловые штрихи в местах проколов.

## Slide 8: Способ 2. Перевод контурных линий при помощи резца
1. картонку густо покрыть мелом;
2. уложить половинку детали.;
3. провести резцом по контурной линии. На другой стороне должен остаться след этой линии.

## Slide 9
Способ 3. Перевод контурных линий при помощи копировального стежка
1. по намеченной линии проложить смёточные стежки, их не затягивать. Величина стежка -1 см., длина петли - 0,7-1 см. 2. развернуть детали так, чтобы нитки стежков натянулись. 3. разрезать их по середине между двумя срезами деталей.
1.
2.

## Slide 10: Способ 4. Перевод контурных линий при помощи отбивания ладонью
Этот способ перевода контурных линий применяем на темной ткани.
1. сложить половинки на изнаночную сторону с лицевой стороны.
2. постучать ладонью на месте контурных линий, таким образом они копируются на другую сторону.
Этот перевод линий может быть не точным.

## Slide 11: Практическая работа
Перевод контурных линий с одной стороны детали на другую

## Slide 12: Техника безопасности при работе с иглами, булавками и ножницами
Что нужно сделать до начала работы:
Хранить иголки и булавки в игольнице;
Не приносить на урок большое количество иголок и булавок.
Что нужно делать во время работы:
Не брать иголки, булавки, спицы и крючки в рот, не вкалывать их в одежду;
Для шитья и вышивки вдевать в иглу нить не длиннее локтя;
Не перекусывать нитку зубами и не отрывать ее руками;
Что нужно сделать по окончании работы:
Проверить количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть столько же, сколько в начале работы, найти потерянные иголки и булавки;
Сломанные иглы и булавки завернуть в бумагу и выбросить в мусорный контейнер;