## Slide 1: Реостаты
Урок физики в 8 классе
17.02.2022
Учитель Константинова Т.М.

## Slide 2: Повторяем:
Ответить устно:
-что называется электрическим током?
-какие действия тока вы знаете?
-закон Ома для участка цепи (формула): (запишите в рабочий лист)

## Slide 3: Собираем цепь по схеме:
Источник тока - ноутбук

## Slide 4: Используя рычажок элемента №118, измените светимость лампочки светодиода.
-Какие характеристики электрического тока могли изменится?
I U R
-Замените в схеме лампочку (№17)на электродвигатель (№38), повторите эксперимент
Что общего у этих двух опытов?

## Slide 5: Заполни таблицу по результатам эксперимента:(3-4 минуты)
Действие тока | С помощью какого элемента цепи можно наблюдать | Какая величина (величины), входящие в закон Ома, изменяются?
Световое |  | 
Механическое |  | 
Магнитное |  | 
Химическое |  | 

## Slide 6: Запишите формулу:(рабочий лист)
Запиши формулу сопротивления, если известны удельное сопротивление, длина проводника и площадь поперечного сечения:

## Slide 7: Размышляем:
Какую из величин легче всего изменить, имея только один проводник? (Обведи кружком верное)
l S ρ
Какую из величин легче всего изменить, имея только
один проводник? (Обведи кружком верное)
l S ρ

## Slide 8: Исследуем:

## Slide 9: Чем неудобна данная установка?
Очень громоздкая
Как это можно исправить?
Намотать проволоку на какую-то основу
Получился новый прибор-
РЕОСТАТ

## Slide 10: Рассмотри устройство реостата и покажи стрелочкой эго элементы
клемма 2
клемма 1
проволока с большим удельным сопротивлением
Керамический цилиндр
Керамический цилиндр
Керамический цилиндр
Керамический цилиндр
Керамический цилиндр
металлический стержень
ползунок

## Slide 11: Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом»
Цель работы: Научиться пользоваться реостатом для изменения силы тока в цепи.
Приборы и материалы: Источник питания, ползунковый реостат, амперметр, ключ, соединительные провода.

## Slide 12: Собираем цепь по схеме:

## Slide 13: Измеряем:
2.Уменьшайте сопротивление реостата, плавно и медленно передвигая его ползунок (но не до конца, иначе может испортится амперметр!). Наблюдайте за показаниями амперметра.
Вывод 1: Если сопротивление реостата уменьшается, то сила тока _________________________
Imax=
3.После этого увеличивайте сопротивление реостата, передвигая ползунок в противоположную сторону. Наблюдайте за показаниями амперметраю
Вывод 2: Если сопротивление реостата увеличивается, то сила тока ___________________________
Imin=
Вывод: С помощью реостата можно __________________________________________________________________

## Slide 15: Домашнее задание:§
§47 упр. 31
Спасибо за урок!