## Slide 1: Сбор вторичных отходов.

## Slide 2: Раздельный сбор мусора: как правильно сортировать отходы для переработки?
В наше время сортировка и переработка мусора — давно уже не новшество, а правило.
Система раздельного сбора отходов становится обязательным элементом повседневной жизни. Чтобы сортировка собственного мусора приносила пользу обществу и окружающей среде, нужно узнать, какие бытовые отходы бывают, как правильно определять их виды. В этом вам поможет данная презентация!

## Slide 3: Зачем нужно сортировать мусор?
Раздельный сбор мусора необходим для того, чтобы из всех бытовых отходов выделять полезные материалы, годные для переработки и повторного использования. Перерабатываемые отходы часто составляют более половины всего мусора.
Сортировка отходов на раннем этапе – до того, как они отправятся на помойку – решает несколько задач:
сокращает общее количество мусора на планете;
снижает количество потребляемых природных
ресурсов за счет повторного применения сырья;
способствует улучшению экологической ситуации;
уменьшает затраты на вторичную переработку.

## Slide 4: Пластик!
Пластмасса стала широко применяться относительно недавно, но уже прочно заняла свою нишу, вытеснив другие материалы. В России за год в среднем образуется около 3 млн. тонн отходов из пластмассы, из которых лишь 5% отправляется на переработку, а 10% на специальные полигоны.
Для удобства сортировки пластика в 1988 г. Обществом Индустрии Пластмасс была принята единая международная маркировка, самым распространенным видам пластика присвоены числовые обозначения от 1 до 6. Номер 07 OTHER — прочие пластмассы — изначально был введен для США.

## Slide 5
01 (PETF) полиэтилентерефталат;
02 (PEND) высокоплотный полиэтилен (низкого давления);
03 PVC поливинилхлорид;
04 (PELD) низкоплотный полиэтилен (высокого давления);
05 PP полипропилен;
06 PS полистирол;
OTHER 07 обозначаются полиамид, поликарбонат и еще несколько менее известных видов пластмасс.
Численное обозначение вида пластмассы располагается в
знаке треугольника, изображенном в виде трех стрелок,
под ним указывается буквенное обозначение типа пластика.
Не все виды годятся для повторного использования.

## Slide 7
Какой же пластик можно сдавать, перерабатывать
и использовать повторно?
01 PET — чаще всего используют этот пластик, из него изготавливают бутылки, упаковку для пищевых продуктов и техники.
02 HDPE — в быту встречается в виде упаковки для молочной продукции и моющих средств, посуды из пластмассы, тазов;
04 LDPE — из него производят пакеты, пищевую пленку, упаковку для бытовой техники, линолеум, гибкие емкости для пищевых продуктов;
05 PP — встречается в виде шприцов, упаковки от шоколада, йогуртов, крышек для бутылок, комплектующих для автомобилей, пакетов для бакалеи и хлеба, игрушек.
06 PS — используется при теплоизоляции помещений,
как материал для изготовления одноразовой посуды, игрушек, канцелярии, пенопласта.

## Slide 8: Применение вторсырья
Попадая на завод, перерабатываемый пластик сортируется по цвету и типу, очищается от этикеток и крышек, лишних деталей и промывается от загрязнений.
Подготовленный материал измельчается, промывается, сушится, затем плавится и разливается по формам, либо из него изготавливают гранулы.
Гранулы являются сырьем для дальнейшего использования на предприятиях.
Изделия из переработанного полиэтилентерефталата не годятся для использования в контакте с продуктами питания.
Такой пластик используется при производстве:
одежды и обуви;
синтепона;
синтепуха;
холлофайбера;
полиэстера.

## Slide 9
Из вторичных полиэтиленов высокого и низкого давления изготавливают:
бутылки и одноразовую посуду;
упаковочные пленки, изоляционные материалы;
канистры для машинных масел и химических веществ;
материалы для облицовки зданий и крыш;
пластиковую мебель;
пластиковые покрытия.
Сдавать нужно чистый пластик без этикеток,
разделенный по маркировкам и,
по возможности, сложенный компактно.

## Slide 10: Стекло!
Существует несколько причин, почему надо собирать
и повторно использовать стеклянные отходы:
Стекло разлагается тысячи лет!
Постоянное производство новых партий стеклянных изделий истощит природные (газ, песок, сода, известняк) и энергетические ресурсы;
Стеклоизделия, пригодные для повторного использования, имеют снизу маркировку GL70.
Чтобы тару приняли она должна быть:
чистой изнутри и снаружи, сухой;
не иметь сколов;
быть без этикеток и клея;

## Slide 11: Макулатура!
Отсортируйте каждый вид макулатуры по группам:
бумага для письма и печати,
изделия из картона,
книги,
журналы,
Газеты.
Бумага ламинированная, металлизированная, с нанесенными водяными знаками, пропитанная воском, а также, бумажные гофры для яиц, салфетки и бумажные полотенца – все это относится к отдельной категории бумажных отходов и не подходит для вторичной переработки.
Можно ли сдавать в макулатуру глянцевые журналы, документы, книги, картон или обои? Да, конечно, все они принадлежат к одной группе сырья — бумажной продукции.

## Slide 12
Требования к бумажному сырью
Перед сдачей макулатуры, предварительно очистите сдаваемое сырье от любых металлических лишних предметов;
Обратите внимание, в упакованном сырье не должен находиться посторонний мусор, влажные компоненты, бумага покрытая фольгой, лаком, полиэтиленовым или тканью, ламинированная или наждачная бумага. Хранить подготовленную к сдаче макулатуру нужно в сухом помещении.

## Slide 13: Тетра Пак!
Немаловажное значение в данном случае имеет утилизация и вторичное использование упаковки Тетра Пак.
Необходимость в переработке Тетра Пак обусловлена в первую очередь его компонентами:
Картон является основным материалом и составляет около 75% по весу;
Полиэтилен – примерно 20-22%;
Фольга в объеме 3-5%, предназначение которой заключается в обеспечении барьерного слоя для защиты продукта
от кислорода и света.
Из основного элемента получается новая бумага и картон.

## Slide 14: Батарейки!
Батарейки, которые можно сдать на переработку:
- Любые виды щелочных, марганец-цинковые батарейки.
- Любые виды солевых, марганец-цинковые батарейки.
- Аккумуляторные батарейки, никель-металлгидридные и другие химии.
- Аккумуляторные и одноразовые литий-ионные батарейки, а также аккумуляторы сотовых телефонов и ноутбуков.
Другие виды потребительских батареек.

## Slide 15: Крышки!
Обычные крышки от пластиковых бутылок также подходят для переработки.
Крышки от пластиковых бутылок сдаются отдельно от самих бутылок.
Это обусловлено тем, что они изготовлены из другого вида пластика, и их переработка требует иных условий.
Для сдачи подходят любые крышки с резьбой от продукции со следующими видами маркировки:
2;
02;
5;
05;
HDPE в треугольнике;
PP.
Под эти критерии подходят практически все крышки от продуктов питания
и напитков (соков, воды, молока, подсолнечного масла и т.д.), а также
некоторые колпачки от бытовой (непищевой) тары.

## Slide 16: Электронные отходы!
Планету захватывает электронный мусор. В эпоху глобальной цифровизации и развития ИТ-инфраструктуры проблема токсичных электронных отходов приобретает устрашающие масштабы. По данным ЮНЕП, в мире ежегодно образуется от 20 до 50 млн т высокотехнологичного мусора. Причина не только в урбанизации: часто причиной расставания с гаджетом становится не выход из строя, а банальный выход из моды.
Вред электронного мусора:
Выброшенная электроника представляет опасность для здоровья людей и животных, для состояния окружающей среды. Опасные вещества электронного лома загрязняют почву и реки, попадают в растения.
В России ежегодно образуется около 1,5 млн т электронного лома, что составляет около 5% от общемировых объемов. Основная масса «утилизируется» на мусорных свалках, что приводит к неизбежному загрязнению окружающей среды.

## Slide 17
ЭО дифференцированы на 2 группы с учетом принадлежности к классу оборудования:
Компьютерная техника, электронные компоненты, устройства для измерений и навигации, медицинская техника, оптика, фотоаппараты, аудио- и видеоаппаратура, игровые приставки, телефоны, и т.д.
Электрическое оборудование: электродвигатели, аккумуляторы, кабели, бытовая техника, кондиционеры, холодильники, прочие устройства.