## Slide 1: Тема 3.5. Загипсовка восковых композиций базисов протезов в кювету для замены воска на пластмассу
Курс 1, занятие №21
Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая
Пм.01. Изготовление съемных пластиночных протезов
МДК 01.02 технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов
Раздел 3. Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов в ортогнатическом соотношении в артикуляторе (с изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти)

## Slide 2: Цели занятия:
Освоить навыки загипсовки модели с восковой композицией базиса протеза в кювету для замены воска на пластмассу, выплавление воска;
освоить профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции;
отработать манипуляции.

## Slide 3: Межпредметные связи:
ОП.02. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности.
ОП.01. Анатомия и физиология человека с курсом охраны труда и техники безопасности.
ПМ 01. "Изготовление съемных пластиночных протезов"

## Slide 4: После изучения темы:
Получите практический опыт:
Загипсовки модели с восковой композицией базиса протеза в кювету для замены воска на пластмассу.
Узнаете и повторите:
организацию зуботехнического производства и оснащение рабочего места зубного техника при изготовлении съемных протезов;
состав, свойства и правила работы с материалами, применяемые при изготовлении съемных протезов;
правила эксплуатации оборудования;
последовательность загипсовки протеза в кювету для замены воска на пластмассу

## Slide 5: Какие помещения необходимы для организации зуботехнического производства?
В лаборатории должно быть предусмотрено наличие ряда помещений с учетом специфических условий, которые создаются на различных этапах изготовления протезов. Самостоятельными комнатами лаборатории являются: основная, гипсовочная, формовочная и полимеризационная, паячная, литейная. Допустимо объединение гипсовочной, формовочной и полимеризационной в одной комнате.

## Slide 6: Какие инструменты и оборудование и материалы необходимы зубному технику для изготовления съемного протеза?
Основными или конструкционными называют материалы, из которых изготавливают зубные протезы. К ним относятся пластмассы.
Вспомогательными называют материалы, используемые на различных этапах изготовления протеза (моделировочные, слепочные, формовочные, абразивные, полировочные, флюсы и др.)
Зуботехнический шпатель, газовая горелка, базисный воск. (изготовление восковых шаблонов с восковыми валиками, моделировка протезов)
Нож для гипса. (обрезка гипсовых моделей)
Пластмассы горячей полимеризации: фторакс, белакрил, вилакрил. (изготовление съемных конструкций протезов)

## Slide 7: Перечислите лабораторные и клинические этапы изготовления полного съемного протеза
1 клинический этап.
Сбор анамнеза, обследование пациента и получение анатомического оттиска.
1 лабораторный этап.
Изготовление индивидуальной ложки.
2 клинический этап.
Припасовка индивидуальной ложки и получение функционального оттиска.
2 лабораторный этап.
Окантовка функционального оттиска. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.
3 клинический этап.
Определение и фиксация центрального соотношения челюстей.
3 лабораторный этап.
Постановка искусственных зубов.
4 клинический этап.
Проверка конструкции протеза.
4 лабораторный этап.
Окончательное изготовление протезов.

## Slide 8: Назовите виды гипса и область его применения в ортопедической стоматологии
Гипс занимает ведущее место в группе вспомогательных материалов, применяемых в ортопедической стоматологии. Им пользуются почти на всех этапах протезирования. Его применяют для получения: оттиска; модели челюсти; маски лица; в качестве формовочного материала; при паянии; для фиксации моделей в окклюдаторе (артикуляторе) и кювете.
I — мягкий
II — медицинский гипс
III — твердый, используется для изготовления диагностических и рабочих моделей челюстей в технологии съемных зубных протезов,
IV — сверхтвердый, используется для получения разборных моделей челюстей,
V — особотвердый, с добавлением синтетических компонентов.

## Slide 9: Назовите область применения и состав базисного воска
НАЗНАЧЕНИЕ: воск Базисный предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления базисов с окклюзионными валиками, а также индивидуальных ложек.
СОСТАВ базисного воска (в % от массы): парафин – 77,99; церезин – 20,0; даммаровая смола – 2,0; краситель – 0,01.
СВОЙСТВА:
-воск Базисный обладает высокой пластичностью, хорошо формуясь в разогретом состоянии;
-хорошо обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь
-имеет гладкую поверхность после легкого оплавления над пламенем горелки;
-небольшое остаточное напряжение, которое возникает при охлаждении восковой модели;
-полностью и без остатка вымывается кипящей водой из гипсовых форм;
-температура размягчения 45-50°С, расплавления 60-75°С, усадка при затвердении – 0,1% объема.

## Slide 10: Решение тестовых заданий

## Slide 11: Объяснение нового материала Подготовка моделей
После примерки восковой композиции, заранее изготовленной зубным техником, осуществляют окончательное моделирование протезов.
Восковую композицию приливают по границе, для предотвращения попадания
гипса под базис протеза.
Арматуры снимают.

## Slide 12: модель с восковой композицией гипсуют в кювету
Кювета представляет собой металлическую коробку прямоугольной формы с закругленными ребрами и состоит из двух половин, каждая из которых имеет дно и крышку.

## Slide 13: Подготовка моделей и кюветы
Правильно собираем кювету
Производим подготовку модели, обрезаем с таким
расчетом, чтобы они
поместились в кювете
Примеряем модель к кювете по высоте и ширине

## Slide 14: 3 вида гипсования моделей в кювету
Прямой (модель гипсуют в основание кюветы. Этот способ применяют только в случаи тяжелой атрофии альвеолярных отростков и при починках на воске)
Комбинированный. Этот способ включает в себя элементы прямого и обратного гипсования зубы поставлены на приточке, а боковые – на искусственной десне.
Обратный (модель гипсуют в крышку кюветы, погружая ее в гипс до искусственной десны. Таким способом часто гипсуют полные и частично съемные протезы)

## Slide 15: Обратный способ гипсовки
Модель гипсуют в крышку кюветы, погружая ее в гипс до искусственной десны.
Таким способом
часто гипсуют
полные и частично
съемные протезы

## Slide 16: Обратный способ гипсовки
По мере затвердевания гипса его сглаживают с помощью щетки и ваты
После отверждения гипса необходимо замочить в воде данную часть кюветы

## Slide 17: Заполнение второй части кюветы
Тщательно простукивая каждую порцию, заливают основание кюветы гипсом

## Slide 18: Помещаем кювету в пресс
Загипсовав восковую композицию в кювету, необходимо поместить её в пресс на 15-20 минут.
При этом из кюветы выделяются излишний гипс и влага.

## Slide 19: Вопросы для закрепления материала:
Виды гипсовки моделей?
Отличие прямого способа гипсования от обратного?
Характеристика медицинского гипса?
Оборудование необходимое при изготовлении съемных протезов?
Устройство кюветы.
Режим полимеризации пластмасс.

## Slide 20: Домашнее задание
Найти в учебниках и закрепить тему: Загипсовка восковых композиций базисов протезов в кювету для замены воска на пластмассу.
Подготовить реферат или презентацию на тему: Этапы изготовления полных съемных пластиночных протезов.

## Slide 21: Литература для учащихся
1. Зубопротезная техника: учебник / Под ред.М.Н. Расулова и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа,2018. – 384с.
2. Основы технологии зубного протезирования:Т.1 Учеб. / Под ред. Э.С. Каливраджияна. - М.:ГЭОТАР – Медиа, 2017.- 576с.
3. Миронова М.Л. Изготовление съёмных пластиночных протезов. Учебник.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 399с.

## Slide 22: Рефлексия
Работа в мини-группах. Обмен мнениями
что, если:
Вы оставили высокий цоколь у модели, к чему это может привести в момент загипсовки в кювету? Как возможно решить эту проблему?
Вы забыли замочить первую часть кюветы и продолжили наполнять гипсом вторую? К чему это приведет в дальнейшей работе?
Вы забыли поставить заполненную гипсом кювету под пресс?

## Slide 23: Благодарю всех за внимание
Кто сегодня дежурный?