## Slide 1
Правила охраны труда
при производстве электросварочных работ
ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
«АЛЧЕВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Разработала: преподаватель высшей
категории АСК Дон ГТИ
Шишкина Людмила Николаевна

## Slide 2
КАКИМИ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВАРОЧНЫХ, ОГНЕВЫХ РАБОТ?

## Slide 3
открытый огонь (дуговая сварка, газовая горелка)
кусочки металла, отлетающие при электросварке. Возможно «скрытое» возгорание, когда такие искры от сварки попадают в щели, отверстия в полу или стенах, мусор. Такой огонь может развиваться часы, а иногда и до суток;
изделия, подлежащие сварке, имеющие высокую температуру.

## Slide 4
Вследствие несоблюдения Правил могут возникнуть пожары и взрывы. При пожаре человек может получить увечья от проводки с дефектами, от возгорания горючих газов, жидкостей, смесей, если они находятся недалеко от места сварки. Взрывы могут произойти, если не соблюдать правила эксплуатации баллонов с газом, ацетиленового генератора.

## Slide 5
Электробезопасность — система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества.
Электробезопасность

## Slide 6: Электробезопасность
Необходимо надежно заземлять: корпуса сварочных аппаратов и установок; зажимы вторичной цепи сварочных трансформаторов, предназначенные для подключения обратного провода; сварные изделия конструкции.
Не касаться незащищенными руками (без диэлектрических перчаток) токонесущих частей сварочных установок, а также проводов без изоляции или с поврежденной изоляцией.
Перед началом работы следует проверить изоляцию сварочных проводов, сварочного инструмента и оборудования, а также. надежность всех контактных соединений сварочной цепи.

## Slide 8: Электробезопасность Правильно подключайте к сети сварочное оборудование
Для защиты от перехода тока высокого напряжения на низкую сторону нужно заземлять и вторичную обмотку сварочного трансформатора;
При питании от фазного напряжении предохранитель в нулевом проводе снять.

## Slide 9: Электробезопасность
Благодаря ограничителю при разрыве сварочной цепи (например, при замене электрода на электрододержатели подается напряжение более 12В;
Длина сварочного провода не более 15м, его закрепляют на стене или прокладывают с помощью козелков)

## Slide 10: Электробезопасность
В дождь или снегопад проводите работы обязательно под навесом
Сматывайте сварочный кабель только после отключения сварочного трансформатора

## Slide 11: Электробезопасность
Запрещается использовать в качестве обратного провода сварочной цепи контуры заземления, трубы санитарно-технических устройств, металоконструкции законченных строений и технологического оборудования, а также железно-дорожные пути, стрелы и металлоконструкции крана.

## Slide 12: Электробезопасность
Для производства работ использовать только заводские электрододержатели, сварочные кабеля совмещать с помощью муфт, специальных зажимов, опрессовкой, пайкой, для присоединения обратного провода использовать токоподводящие зажимы

## Slide 13: Электробезопасность
Перед работой необходимо проверять исправность электроинструмента

## Slide 14: Электробезопасность
При обнаружении неисправностей, категорически запрещается самостоятельно проводить ремонтные работы - необходимо вызвать электромонтера.
Не подходи к оборванным проводам ближе 8м!

## Slide 15: Электробезопасность Индивидуальные защитные средства

## Slide 16
Пожарная безопасность
при сварочных работах зависит от двух основополагающих факторов:
технического и человеческого.

## Slide 17
Взрывная и пожарная
безопасность

## Slide 18: Взрывная и пожарная безопасность Соблюдай безопасные расстояния!

## Slide 19
Взрывная и пожарная
безопасность

## Slide 20: Взрывная и пожарная безопасность
Не используйте открытый огонь!
Для удаления из кромок ржавчины и краски используй только растворитель или механический инструмент

## Slide 21
Взрывная и пожарная
безопасность

## Slide 22
Взрывная и пожарная
безопасность

## Slide 23
Взрывная и пожарная
безопасность
Спецодежда сварщика должна быть чистой без малейших следов масла или жира;
Попадание масла на штуцер баллона с кислородом может вызвать вспышку или взрыв;
Огарки электродов складируют в специальный металлический ящик.

## Slide 24: Взрывная и пожарная безопасность
Запрещается
выполнять сварочные работы в сосудах, находящихся под давлением!

## Slide 25: Взрывная и пожарная безопасность
При работе в труднодоступных и замкнутых просторанствах необходимы:
Диэлектрические коврики, галоши, или боты;
Диэлектрические перчатки, резиновый шлем;
Подача воздуха к сварщика внутрь резервуара;
Предохранительный пояс;
Двое наблюдателей, стерегут;
Освещение - лампа с сеткой напряжением 12 В.

## Slide 26: Взрывная и пожарная безопасность
Запрещается
опускать газовые баллоны в колодцы, котлованы, подвальные помещения!

## Slide 27: Взрывная и пожарная безопасность
Запрещается!
В замкнутом пространстве
вести одновременно газопламенные и электросварочные работы.

## Slide 28
Взрывная и пожарная
безопасность

## Slide 29: Взрывная и пожарная безопасность
Запрещается:
выходить за пределы рабочего места;
работать одновременно на разних ярусах.
деревянный настил закрывайте стальным листом;
Разрешается только при наличии средств защиты от огарков, брызг металла и так далее.

## Slide 30: Взрывная и пожарная безопасность
Для подмостей используйте только инвентарные конструкции, а не случайные подручные средства!

## Slide 31: Противопожарные мероприятия

## Slide 32
Сварочные работы вне сварочного цеха могут производиться только по согласованию с заводской пожарной охраной, которая указывает, какие меры пожарной безопасности надо примять перед началом работ.
Места, отведенные для проведения сварочных работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов, должны быть очищены от легковоспламеняющихся материалов в радиусе не менее 5 м.
Противопожарные
мероприятия

## Slide 33
При проведении сварочных работ запрещается
пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел и жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей, хранить в сварочных кабинах спецодежду, горючие жидкости и другие легко сгораемые, материалы или предметы;
производить сварку свежеокрашенных конструкций до полного высыхания краски, сварку аппаратов и коммуникаций, находящихся под напряжением, заполненных горючими и токсическими материалами, негорючими жидкостями, газами, парами, воздухом, находящихся под давлением.
Противопожарные
мероприятия

## Slide 34
Воспламенившееся дерево, опилки, стружки, тряпки засыпаются песком, поливаются водой или пеной углекислого огнетушителя.
Вблизи места сварки всегда должна находиться бочка с водой, ведро, ящик с песком, а также ручной огнетушитель.
Противопожарные
мероприятия

## Slide 35
Противопожарные
мероприятия

## Slide 36
При воспламенении барабана с карбидом кальция для тушения огня необходимо пользоваться сжатым азотом или углекислым огнетушителем. Пользование водой в этом случае запрещается.
При воспламенении бензина, керосина и других горючих жидкостей тушение пламени производятся либо песком или пеной углекислого огнетушителя, либо путем накрывания пламени брезентовыми или асбестовым полотном.
Противопожарные
мероприятия

## Slide 37
Пожар может возникнуть не сразу, а спустя некоторое время после окончания работ. Поэтому после того, как работа окончена, следует внимательно проверить, не тлеет ли что-нибудь, не пахнет ли дымом с гарью.

## Slide 38
Пожарная безопасность при проведении сварочных/огневых работ зависит от технической составляющей. Исправность устройств, регулярный ремонт оборудования, правильная эксплуатация. Однако, даже техническая составляющая пожарной безопасности во многом зависит от человека, от его способности неукоснительно соблюдать все правила и инструкции, от его внимательности, компетентности и профессионализма, способности замечать мелкие детали.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!

## Slide 39
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !