## Slide 1: Тема «Резонанс напряжений»

## Slide 2
Вопрос 1. Цепь переменного тока с омическим сопротивлением.
Соединим последовательно активное сопротивление R, катушку индуктивностью L и конденсатор электроемкостью С . Напряжение U, приложенное к данной цепи, распределяется на трех сопротивлениях - активном R, индуктивном XL и емкостном Хс.

## Slide 3
Резистор в цепи переменного тока
Связь между амплитудами тока и напряжения на резисторе RIR = UR.
Фазовый сдвиг между током и напряжением на резисторе равен нулю.
Напряжение UR на активном сопротивлении совпадает по фазе с силой тока i=Imax sin (2t), протекающего по неразветвленной цепи.
Мгновенное значение напряжения на активном сопротивлении UR=URmax sin (2 t), где URmax - максимальное значение напряжения на активном сопротивлении.

## Slide 4: Вопрос 2. Конденсатор в цепи переменного тока
Соотношение между амплитудами тока IC и напряжения UC:
Напряжение на емкостном сопротивлении отстает по фазе от силы тока на /2 (или 900), а его мгновенное значение UС=UC max sin (2nt - /2)

## Slide 5: Вопрос 3. Катушка в цепи переменного тока
Соотношение между амплитудами тока IL и напряжения UL: LIL = UL
Напряжение на индуктивном сопротивлении опережает по фазе силу тока на л/2 (или 900), а его мгновенное значение UL =ULmax sin (2 t + /2).

## Slide 6: Вопрос 4. Последовательное соединение R, L, C; резонанс напряжений.
Теперь можно построить векторную диаграмму для последовательного RLC-контура, в котором происходят вынужденные колебания на частоте ω. Поскольку ток, протекающий через последовательно соединенные участки цепи, один и тот же, векторную диаграмму удобно строить относительно вектора, изображающего колебания тока в цепи. Амплитуду тока обозначим через I0. Фаза тока принимается равной нулю. Это вполне допустимо, так как физический интерес представляют не абсолютные значения фаз, а относительные фазовые сдвиги. Векторная диаграмма для последовательного RLC-контура изображена на рисунке.

## Slide 7
Векторная диаграмма на рисунке построена для случая, когда
или .
В этом случае напряжение внешнего источника опережает по фазе ток, текущий в цепи, на некоторый угол φ.
Из рисунка видно, что

## Slide 8
Явление возрастания амплитуды колебаний тока при совпадении частоты  внешнего источника с собственной частотой 0 электрической цепи называется электрическим резонансом.
Сдвиг фаз φ между приложенным напряжением и током в цепи при резонансе обращается в нуль. Резонанс в последовательной RLC-цепи называется резонансом напряжений.
При последовательном резонансе (ω = ω0) амплитуды UC и UL напряжений на конденсаторе и катушке резко возрастают:

## Slide 9
Добротности Q любой колебательной системы, способной совершать свободные колебания, может быть дано энергетическое определение:
Для RLC-контура добротность Q выражается формулой
При резонансе амплитуды напряжений на конденсаторе и катушке в Q раз превышают амплитуду напряжения внешнего источника.

## Slide 10
Явление резонанса в последовательном электрическом контуре

## Slide 11
Вопрос 5. Мощность переменного тока.
При протекании переменного тока по участку цепи электромагнитное поле совершает работу, и в цепи выделяется джоулево тепло. Мгновенная мощность в цепи переменного тока равна произведению мгновенных значений тока и напряжения: p = J · u. Практический интерес представляет среднее за период переменного тока значение мощности
I0 и U0 – амплитудные значения тока и напряжения на данном участке цепи, φ – фазовый сдвиг между током и напряжением

## Slide 12
Если участок цепи содержит только резистор с сопротивлением R, то фазовый сдвиг φ = 0:
Действующие или эффективные значения силы тока и напряжения:
Средняя мощность переменного тока на участке цепи, содержащем резистор

## Slide 13
Если участок цепи содержит только конденсатор емкости C, то фазовый сдвиг между током и напряжением =/2.Поэтому
ВЫВОД:
Таким образом, мощность в цепи переменного тока выделяется только на активном сопротивлении. Средняя мощность переменного тока на конденсаторе и катушке индуктивности равна нулю.

## Slide 14
https://reader.new.book.ru/?t=eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjo1NTA2MTQsImdyb3VwX2lkIjoxNzI3LCJib29rX2lkIjo5NDMyNTMsImJvb2tfYWNjZXNzIjoxLCJ1c2VyX2VtYWlsIjoibXVoaW5sZWhhMzFAbWFpbC5ydSIsInVzZXJfdHlwZSI6OCwiZXhwIjoxNjY3MDQyMjg2LCJpYXQiOjE2NjcwMjA2NTZ9.dpAmhenVJY1dDU6cGGJJU8Q0HPKDUIlwtnFJnWJfD4_nW2lAkvhBZscNTnkBe8151mDwJnI3Eh5wmYI_F2RYAg&v=0
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какое условие должно выполняться, чтобы в цепи, содержащей реактивные элементы, возник резонанс?
2. Почему нельзя получить резонанс в цепи при изменении величины напряжения на входе цепи?
ЭБС «BOOK.ru»
Ссылка на учебник представлена ниже
Параграф 3.15