## Slide 1: универсальный подход в изучении базовой робототехники
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Педагогическая мастерская
Notes: https://colorscheme.ru/#3o21Tw0v-w0w0

## Slide 2: ЦЕЛЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
провести робота через полосу препятствий
ЗАДАЧИ:
Изучить особенности и конструкции роботов
Выбрать уровень сложности
Изучить основы программирования в среде mBlock
Написать программу прохождения полосы препятствий
Набрать максимальное количество очков

## Slide 3: УРОВНИ сложности:
Каждое пройденная клетка полосы препятствий дает 10 баллов
Дополнительная подсказка – отнимает 5 баллов
Контрольное время прохождение трассы – 3 минуты
Codey Rocky
Ultimate 2.0
Arduino
5 баллов:
15 баллов:
30 баллов:

## Slide 4
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
СТАРТ
ФИНИШ
ГОРКА
КАЧЕЛИ
ПОДЪЕМ
СПУСК
Для Codey Rocky нет возможности использовать одновременно датчик линии и датчик расстояния. Но можно использовать угол наклона робота

## Slide 5
ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА
На вкладке «Подключение устройств» выбрать «Добавить»
Codey Rocky
Выбрать необходимое оборудование и нажать «ОК»
Ultimate 2.0
Arduino Nano (old)

## Slide 6
ОСНОВЫ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ
СЦЕНА:
Отображение персонажей и фонов, вывод данных
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ:
Устройства, персонажи, фоны. Переключение режимов «Загрузка» и «Онлайн» для устройств
ПАЛИТРА КОМАНД:
Полный перечень всех команд разделенных на категории
ПОЛЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:
Рабочая зона для написания кода

## Slide 7: БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ И БЛОКИ
Категория «Управление»
Категория «Операторы»
Категория «Переменные»
Циклы и условия
Математические и логические операторы
Категория «События»
Переменные и списки
Запуск программы

## Slide 8
Codey Rocky
Arduino Nano (old)
КАТЕГОРИЯ «ДВИЖЕНИЕ»
Ultimate 2.0
Команды для управления движением робота. Изменения по скорости вращения двигателей, по времени и раздельное управление левым и правым мотором
Для Arduino используем драйвер двигателей hw-166 с дополнительной категорией блоков (файл «driver_hw166.mext» добавляется путем перетаскивания в программу)

## Slide 9
Arduino Nano (old)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Ultimate 2.0
Если двигатели вращаются не в ту сторону – поменяйте полярность подключения двигателя
Если двигатели вращаются не в ту сторону – поменяйте порты подключения местами
Выбор мотора
ПИН используемый для входа_1
ПИН используемый для входа_2
ПИН для изменения мощности мотора

## Slide 10
Arduino Nano (old)
КАТЕГОРИЯ «СЕНСОРЫ»
Codey Rocky
Ultimate 2.0
Команды получения данных с сенсоров. Датчик расстояния и датчики яркости отраженного света
Для Arduino используем дополнительно категорию «Пин» . Здесь мы можем получить данные с аналоговых и цифровых пинов Arduino
В Ultimate используется цифровой вариант датчика. Поэтому показатель – либо черный либо белый

## Slide 11
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ
Codey Rocky
Ultimate 2.0
Arduino Nano (old)

## Slide 12
Фиксация результатов
Канбан - доска
Ход работы отмечается на канбан – доске путем перевешивания стикеров из одного столбца в другой.
Каждая задача – на отдельном стикере
На стикере с задачей необходимо оставлять комментарии о том, как прошел процесс реализации задачи.
Доска канбан — это инструмент управления проектами, который помогает наглядно представить задачи, ограничить объем незавершенной работы и добиться максимальной эффективности (или скорости).

## Slide 13
Базовый набор задач
собрать робота
закрепить и подключить ультразвуковой датчик расстояния
закрепить и подключить датчик черной линии
создать программу движения робота по прямой линии
создать программу поворота робота на 90 градусов
создать программу поворота робота при приближении к препятствию
протестировать программу движение робота
протестировать работу ультразвукового датчика
осуществить пробный заезд на полосе препятствий
закрепить и подключить трехосевой гироскоп
создать программу считывания данных с гироскопа
использовать данные гироскопа для определения направления
опционально

## Slide 14
что важно учитывать в программе, при выборе оборудования?
какие особенности оборудования вы определили?
что необходимо освоить и изучить для использования данного оборудования?
какие идеи возникли для проведения занятий?
пожелания, предложения, рекомендации
итоги