## Slide 1
ОСНОВЫ
РОБОТОТЕХНИКИ

## Slide 2
Робот — это автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода механических операций, которое действует по заранее заложенной программе.
Что такое РОБОТ?

## Slide 3
От чеш. robot, от robota — «подневольный труд»
писатель Карел Чапек, 1920 г

## Slide 4: ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ

## Slide 5
Простые механизмы — приспособления, служащие для преобразования вектора силы по величине и/или направлению.

## Slide 6
Наклонная плоскость
— это плоская поверхность, установленная под углом к горизонтали.
Она позволяет поднимать груз вверх, прикладывая к нему усилие, заметно меньшее, чем сила тяжести, действующая на этот груз.

## Slide 7
пандус
трап

## Slide 8
КЛИН
имеет призматическую форму и состоит из двух плоскостей, которые сходятся под острым углом.
Клин применяют, чтобы получить выигрыш в силе, то есть при помощи меньшей силы противодействовать большей силе.

## Slide 9
топор
дверной клин

## Slide 10
ВИНТ
- простейший механизм, цилиндрической, конической формы с винтовой поверхностью или лопастями.
Резьба винта, в сущности, представляет собой наклонную плоскость

## Slide 11
домкрат
тиски

## Slide 12
РЫЧАГ
Принцип рычага используется при работе башенного крана, рычажных весов, кухонных ножниц и даже обычной лопаты. Интересно, что кости в наших конечностях тоже работают как рычаги.
Рычаг — простейший механизм, представляющий собой балку, вращающуюся вокруг точки опоры.

## Slide 13
РЫЧАГ первого рода
Рычаг первого рода —
это приспособление, в котором точка опоры всегда располагается между точкой усилия и нагрузкой.

## Slide 14
весы
детские
качели
ножницы

## Slide 15
РЫЧАГ второго рода
Рычаг второго рода —
— это механизм, в котором на одном конце рычага находится точка опоры, а к другому прикладывается усилие.

## Slide 16
приподнимание
предмета
движением вверх
садовая тачка

## Slide 17
РЫЧАГ третьего рода
— это рычаг, в котором обе точки приложения сил лежат по одну сторону от точки опоры, но тело, которое необходимо поднять, имеет большее плечо силы.

## Slide 18
самосвал
дверь багажника
рука

## Slide 19
Блок
- колесо с жёлобом,
в который вложен трос.

## Slide 20
Ворот
механизм, предназначенный для создания тягового усилия на канате (тросе, верёвке).

## Slide 21: МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ

## Slide 22
Механическая передача робота - механизм, служащий для передачи и преобразования механической энергии от двигательной системы к исполнительной системе робота.

## Slide 23
ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА
Зубчатая передача — это механизм или часть механизма передачи, в состав которого входят зубчатые колёса.
Назначение:
передача вращательного движения между валами с изменением скорости и/или направления вращения;
преобразование вращательного движения в поступательное.

## Slide 24
Виды зубчатой передачи:
нейтральная передача (скорость не меняется, меняется направление вращения ведомого колеса по сравнению с ведущим);
повышающая передача (повышает скорость ведомого колеса, меняет направление вращения);
понижающая передача (понижает скорость, меняет направление вращения ведомого колеса)
угловая

## Slide 25
Ременная передача
–механизм, передающий движение от одного шкива другому посредством ремня.

## Slide 26
Червячная передача
Червячная передача — это механическая передача, осуществляющаяся зацеплением вращающегося винта («червяка») и соединённого с ним червячного зубчатого колеса.

## Slide 27
Фрикционная передача
— это механическая передача, которая служит для передачи вращательного движения или для преобразования вращательного движения в поступательное между валами с помощью сил трения, возникающих между катками, цилиндрами или конусами, насаженными на валы и прижимаемыми один к другому.

## Slide 28: Т Е С Т

## Slide 29: Вопрос 1 Какая передача изображена на рисунке?
нейтральная
повышающая
понижающая

## Slide 30: неверно
еще раз

## Slide 31: верно!
следующий вопрос

## Slide 32: Вопрос 2 В каком направлении вращаются шкивы?
В одном направлении
В разных направлениях

## Slide 33: неверно
еще раз

## Slide 34: верно!
следующий вопрос

## Slide 35: Вопрос 3 Какая это передача?
Зубчатая нейтральная
Зубчатая повышающая
Зубчатая понижающая

## Slide 36: неверно
еще раз

## Slide 37: верно!
Молодец!