## Slide 1
МБОУ «Дом детского творчества» р.п. Мучкап Сергей Мартынов
Базовые знания ФОТО-ВИДЕО (Урок1)
Выразительный портрет

## Slide 2: Выразительный портрет
Снимайте
выразительные
портреты с людьми на первом плане
Фокусное расстояние: 180 мм / F-число: 4.0 / Выдержка: 1/250 с

## Slide 3: Выразительный портрет
Для выразительных и четких портретных снимков необходимо размыть задний план и подчеркнуть людей. Эти снимки называются портретными, а техника съемки может быть использована как для повсед-невной мгновенной съемки, так и для памятных фотографий со дня рождения или свадебного торжества.

## Slide 4: Выразительный портрет
Когда мы снимаем без особой подготовки, мы часто стараемся поместить всю фигуру человека в кадр, что выглядит достаточно скучно и официаль-но. В этом разделе вы научитесь, как выделять людей на фотографии и как сделать портретный снимок более выразительным. При съемке установите камеру на A-режим и мак-симально откройте диафрагму.

## Slide 5: Выразительный портрет
Съемка на телеобъектив
Если вы используете зум-объектив, подойдите к объекту на минимальное расстояние и снимите его в режиме телеобъектива (с большим фокусным расстоянием). Таким образом, вы не допустите по-падания ненужных предметов в кадр и добьетесь большей размытости заднего плана. В результате, человек, которого вы снимаете, будет выделен на снимке.

## Slide 6: Выразительный портрет
[1] Фокусное расстояние: 55 мм / F-число:1.8
[2] Фокусное расстояние: 55 мм / F-число: 1.8

## Slide 7: Выразительный портрет
Фотография №2 была снята с близкого расстояния от человека и с приближением и с крупным пла- ном верхней части тела. В результате снимок стал выглядеть более выразительно. Съемка с близкого расстояния делает задний план более размытым и подчеркивает выражение лица женщины.

## Slide 8: Выразительный портрет
Для снимков на память в туристических поездках способ съемки, как на фотографии №1, подойдет лучше, так как в кадр попадает окружающий пей- заж. Если ваша цель — выделить на кадре именно человека, то такие снимки, как фотография №2 выглядят более впечатляющими.

## Slide 9: Выразительный портрет
Выбор композиции
От композиции зависит атмосфера фотографии, даже если вы снимаете один и тот же объект. При любительской съемке объект часто помещает-ся в центр кадра. Когда вы делаете портретный снимок, постарайтесь следовать "Правилу третей" при построении композиции.

## Slide 10: Выразительный портрет
При портретной съемке разместите центр лица или глаза на разделяющую линию. Это базовое правило для создания гармоничных фотографий. Если вы не уверены, какую компози- цию выбрать для кадра, используйте "правило тре-тей". Запомнив это правило, вы автоматически бу-дете делать хорошие снимки. В камерах модели есть функция отображения сетки по "правилу третей" на мониторе в задней части камеры.

## Slide 11: Выразительный портрет

## Slide 12: Выразительный портрет
Используйте эту функцию, чтобы построить ком-позицию при съемке. Поместив центр головы че- ловека на разделяющую линию, вы получите вы- разительную и гармоничную фотографию, как на этом примере. К тому же, если вы оставите больше пространства в том направлении, куда смотрит модель, вы сможете передать атмосферу момента.

## Slide 13: Выразительный портрет
Основной принцип портретной съемки — снимать в вертикальном положении, как показано на этом примере. Расположив тело модели параллельно длин- ной стороне снимка, вы добьетесь того, что задний план будет смотреться естественно, а фотография будет простой и четкой. Съемка в вертикальном по-ложении подходит в том случае, когда вы хотите по-местить в кадр фон. Однако, если вы хотите подчер-кнуть самого человека, мы рекомендуем вам делать снимок в горизонтальном положении.

## Slide 14: Выразительный портрет
Использование заднего освещения
Не менее важным является угол падения света. Этот пункт особенно важен, если вы снимаете женщин, так как заднее освещение подчеркнет их кожу и волосы. Чтобы добиться желаемого заднего освещения, избегайте съемок днем в ярком сол- нечном свете. Лучше снимать ближе к вечеру, ког-да солнечный свет становится слабее или, если это возможно, облачным днем.

## Slide 15: Выразительный портрет
С другой стороны, если вы используете переднее освещение, на лице появятся тени и выражение лица модели будет угрюмым из-за сильного света. Если вы можете контролировать угол падения света, постарайтесь снимать с задним освещением. Если источник света находится позади модели, лицо может выглядеть темным. В таком случае, отрегулируйте экспозицию, используя экспокор-
рекцию, чтобы высветлить лицо.

## Slide 16: Выразительный портрет
Задний план может стать бледноватым, но это только добавит нежности атмосфере снимка.
Это портрет женщины, снятый с задней подсветкой. Модель подсвечена сзади с левой стороны. На ли-це нет не желаемых теней, а свет, проходящий че- рез её волосы, придает ей нежный и воздушный вид.

## Slide 17: Выразительный портрет
Фокусное расстояние: 200 мм / F-число: 4.0 / Выдержка: 1/400 с

## Slide 18: Выразительный портрет
Использование объективов с фиксированным фокусным расстоянием
Мы рекомендуем использовать объективы с фиксиро- ванным фокусным расстоянием, так как они размывают задний план и делают портрет более выразительным. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием пропускают большое количество света в камеру, и поэтому могут снизить смазанность кадра при съемке в ус- ловиях низкой освещенности, в том числе, и при порт-ретной съемке.

## Slide 19: Выразительный портрет
Этот среднефокусный телеобъектив с фокусным расстоянием в 50 мм идеально подходит для пор- третной съемки. Большая светосила и круговая конструкция диафрагмы позволяют добиваться красивого размытия фона. Система стабилизации позволяет снимать четкие фотографии в условиях слабой освещенности.

## Slide 20: Выразительный портрет

## Slide 21: Выразительный портрет
Этот среднефокусный телеобъектив с фокусным расстоянием в 50 мм идеально подходит для пор- третной съемки. Большая светосила и круговая конструкция диафрагмы позволяют добиваться красивого размытия фона. Система стабилизации позволяет снимать четкие фотографии в условиях слабой освещенности.

## Slide 22: Выразительный портрет
Фокусное расстояние: 50 мм / F-число: 1.8 / Выдержка: 1/4000 с

## Slide 23: Источники
https://fototips.ru/praktika/balans-belogo/
https://photo-monster.ru/books/read/balans-belogo-rukovodstvo-dlya-nachinayuschih
https://www.litres.ru/pol-fukua/osveschenie-v-fotografii-bibliya-sveta-12489527/
http://fotogora.ru/?page_id=3483
https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/875_rol_sveta_v_fotografii
http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/risuyushiy_svet_v_fotografii.html
https://letohin.livejournal.com/214988.html