## Slide 1
Сегодня Вы пришли в необычный класс
Не шить, не вязать и плясать
А искусству научим мы Вас
Ведь это искусство рисовать
В изделиях можно его применять,
Да и интерьер им можно украшать.
А в какой скажите Вы?

## Slide 2: «Выполнение росписи на ткани «Холодный батик».
Выполнили: учителя технологии и ИЗО
Глушкова Н.Г.
Почепинец О.А.
ГБОУ НАО «СШ.п. Искателей»

## Slide 3
Рисовать можно на бумаге, а можно и на ткани.
Сегодня на уроке технологии и ИЗО вы попробуете создать красивые подарки, в технике росписи ткани.
Для этого необходимо:
-Материалы инструментами и приспособлениями для росписи;
-Освоить технологию росписи на ткани - «Холодный батик».

## Slide 4
Наиболее популярными техниками ручной росписи являются: холодный, горячий, узелковый батик.
Эти техники отличаются по способу нанесения красителей на ткань. Холодный и горячий батик основаны на применении резервирующих составов, ограничивающих растекаемостъю краски по полотну.

## Slide 5: Материалы и инструменты
1. Натуральная ткань (шелк, шифон). Для панно можно использовать лен, ситец, батист. 2. Резерв. Краски для батика 3. Контур по ткани. 4. Кисти, карандаш, фломастер. 5. Пипетка. 6. Фен (если нужно быстро высушить рисунок). 7. Подрамник или пяльцы. 8. Кнопки.

## Slide 7: Ткань:
Самым идеальным вариантом будет натуральный шелк, но это весьма недешевое удовольствие.
Искусственный шелк будет давать работе блеск, но он весьма сложен в использовании: ткань довольно плотная, и резерв может не пропитать ее насквозь с первого раза, краска по искусственному шелку растекается крайне неохотно, так как она плохо впитывается в ткань.
Хлопчатобумажная ткань – золотая середина. Материал недорогой, краску принимает хорошо, работать на этой ткани легко.

## Slide 8: Виды тканей
Натуральный шёлк
Искусственный шёлк
Хлопчатобумажная ткань

## Slide 9: Краски.
Краски для батика всегда жидкие. Они отлично растекаются по ткани, смешиваясь между собой.
Главное отличие красок - это способ их закрепления на ткани. Анилиновые краски необходимо закреплять паром, акриловые можно прогладить утюгом. Среди красок для батика существует большой выбор цветов, смешивая которые можно получить богатую палитру оттенков. Работая с оттенками даже одного цвета, можно получить замечательные переливы, игру красок на ткани. Любую краску можно развести водой до получения необходимого тона.
Возможно использование акварельной краски.

## Slide 10: ВИДЫ КРАСОК ДЛЯ РОСПИСИ
Анилиновые краски
Акриловые
Краски для шёлка

## Slide 11: Резерв.
Существуют резервы на основе гутты, по отзывам запах у них не такой сильный, как у бензиновых резервов.
Самый лучший вариант – это резерв на водной основе. Он не имеет запаха. Но работать с ним необходимо более осторожно, так как его качества удержания краски ниже, чем у других.

## Slide 12: Перед росписью ткань нуждается в небольшой специальной подготовке.
При раскрое натурального шелка необходимо по длине прибавить 5 см. на каждый погонный метр ткани, т.к натуральный шелк дает усадку

## Slide 13: Выполнение росписи на ткани в технике« Холодный батик».
Батик – Искусство росписи ткани - это необыкновенно увлекательный процесс. Ведь, из под вашей руки, на белой ткани могут распуститься любые цветы, возникнуть неповторимые пейзажи, появиться замысловатые узоры. Эта работа дает возможность даже начинающему проявить свою индивидуальность, почувствовать себя художником и создать прекрасные, эксклюзивные, авторские вещи.

## Slide 14
Открываем нашу мастерскую. В нашей мастерской художники и дизайнеры. Прошу вас, мастера, поработать на совесть и создать картину для вашего интерьера в своей мастерской.
На уроках Изобразительного искусства вы выполнили рисунки с декоративной композицией, которые мы с вами сейчас применим для нашей практической работы.

## Slide 15: Техника безопасности
1. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.
2.Натягивай ткань на пяльцы осторожно.
3. Прикреплять эскиз с рисунком к ткани булавками, осторожно. Ни в коем случае не бери булавки в рот. Не пользуйся ржавыми булавками, кнопками.
4. Включать и выключать фен сухими руками, держать за вилку придерживая розетку.
5. Аккуратно работать ножницами, красками, кистями, карандашами. Не размахивать ими перед своим лицом и лицом соседа.
6. Храни готовый резерв после окончания работы закрытым.
7. Аккуратно нужно работать с утюгом при фиксировании рисунка.

## Slide 16
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ « ХОЛОДНЫЙ БАТИК».

## Slide 17: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РОСПИСИ НА ТКАНИ « ХОЛОДНЫЙ БАТИК».
Выстирать ткань, обязательно с мылом (ткани продаются со специальным покрытием, оно будет мешать впитыванию краски).

## Slide 18: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТКАНИ НА РАМЕ
3. Подготовленную ткань закрепляем на раме или пяльцах. Сначала зафиксируем кнопками углы полотнища на углах рамы, затем натянем и закрепим ткань посередине противоположных сторон рамы. Шелк должен быть натянут без перекоса, но не туго.

## Slide 19: Выбор рисунка или шаблона
Выбираем шаблон или сделать рисунок на бумаге и обвести его так, чтобы все линии были четко видны, подходящий по форме и размерам к пяльцам или раме.
Затем подложить бумагу под натянутый на раму шелк.
Закрепляем шаблон или рисунок с изнанки бумажным скотчем или булавками.

## Slide 20: ПЕРЕНОС РИСУНКА НА ТКАНЬ
С лицевой стороны обводим по контуру карандашом или фантомным фломастером исчезающим по ткани. Обычно шаблон хорошо просвечивает через ткань. (Можно обойтись без карандаша – наносить резерв сразу по шаблону, который виден сквозь ткань. Но в этом случае шаблон должен находиться на некотором расстоянии от ткани и не соприкасаться с ней. Иначе в местах соприкосновения шаблона и ткани резерв будет расплываться некрасивыми пятнами).

## Slide 21: ПРАВИЛА НАВОДКИ РЕЗЕРВА
Резерв используется для предотвращения растекания и смешения краски. Наносить его следует очень тщательно, чтобы резерв обязательно пропитывал ткань. Все линии необходимо замыкать аккуратно, без разрывов. В противном случае, жидкая краска найдет даже самую маленькую дырочку и расплывется за контуром пятном. Когда резерв нанесен, оставляем его сохнуть. В зависимости от вида резерва время на сушку может варьироваться. Ускорить высыхание рисунка можно феном.

## Slide 22: ПОДБОР КРАСКИ ПО ЦВЕТУ
Заливку цветом начинаем с фона. Краску можно брать неразбавленную, либо для получения более светлых тонов в отдельной емкости разводить ее с водой (делать нужный колер). Берите краски немного – она весьма концентрированная. При желании, цвета можно смешивать и получать новые оттенки. Очень похоже на смешение акварели.

## Slide 23: ОКРАШИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИИ
Это самая увлекательная часть работы! Оставляем до полного высыхания. При высыхании краски немного бледнеют, так что можно добавить цвета вторым слоем там, где это необходимо.

## Slide 24: ЗАВЕРШЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ
при желании украсить можно универсальными контурами, которые придадут вашему рисунку выразительности, праздничности и неповторимости;

## Slide 25: ЗАКРЕПЛЕНИЕ РИСУНКА
когда рисунок высохнет, снимаем его с рамы ,и с изнанки стороны начинаем фиксировать утюгом в режиме "шелк" в течение трех (3) мин.

## Slide 26: ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Для придания работе законченного вида обрезать ткань по кругу с небольшим припуском и с изнаночной стороны приклеить к внутреннему кольцу пяльцев. Или оформить в рамку. Работа закончена и можно ей украсить интерьер! Место, где пяльцы затягиваются можно использовать как крепеж.

## Slide 27
Всего вам доброго
и
удачи вам,
в ваших твореньях!

## Slide 28: Рефлексия

## Slide 29
Домашнее задание: §34. Ответить на контрольные вопросы.
выполнить творческое задание на стр.237 (желающие). Кто может начать творческий проект, подумайте.