## Slide 1
Открытый урок
по МДК 01.01 «Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов»
На тему: Виды, назначение технологического оборудования, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними
Подготовил преподаватель спец.дисциплин: Варыпаева А.А

## Slide 2
Площадка ГБПОУ КК КПТ для сдачи дэмоэкзамена

## Slide 3
Оборудование площадки

## Slide 4
Оборудование площадки

## Slide 5
Оборудование площадки

## Slide 6
Зонирование на площадке

## Slide 7
Маркировка досок
Рекомендация
Чтобы доска была более устойчивая, нужно подложить под нее мокрую ткань

## Slide 8
Соблюдение товарного соседства в холодильной камере

## Slide 9
ТБ при эксплуатации мясорубки
Правила подготовки к выполнению задания
Проверить совпадает ли напряжение с номинальным напряжением питания прибора
Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения
Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

## Slide 10
Правила подготовки к выполнению конкурсного задания
Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах, вблизи нагревательных приборов, газовых или электрических плит.
Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.
ПОМНИТЕ: случайное повреждение кабеля электропитания может привести к поражению электротоком.
Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы - это может привести к перегреву и поломке устройства.
ТБ при эксплуатации мясорубки

## Slide 11
Требования к безопасной эксплуатации
Не касайтесь вращающихся частей прибора! Дождитесь, пока вращение полностью прекратится.
Не опускайте посторонние предметы в отверстие для подачи продуктов. Будьте аккуратны при использовании.
Не проталкивайте продукты в загрузочное отверстие руками или посторонними предметами во избежание травм или поломки прибора. Используйте для этого толкатель, входящий в комплект.
Требования к безопасной эксплуатации
мясорубки

## Slide 12
Требования к безопасной эксплуатации
При возникновении любых неисправностей отключите прибор от электросети и обратитесь к техническому эксперту.
Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды.
Требования к безопасной эксплуатации
мясорубки

## Slide 13
Правила подготовки оборудования блендер стационарный
Перед началом эксплуатации блендера убедитесь, что он подключен к заземлению.
Перед чисткой или обслуживанием отключите прибор из розетки.
Для минимизации риска, отключайте прибор от сети, когда не пользуетесь им, а также перед сборкой или разборкой.
Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур питания и основной блок прибора в воду или иные жидкости.
Запрещается чистка основного блока при помощи пульверизаторов.
Включайте прибор ТОЛЬКО с закрытой крышкой!
Избегайте прикасаться к движущимся частям блендера. Перед тем, как производить любые действия с движущимися частями блендера, выключите его и отключите от сети.

## Slide 14
Правила подготовки оборудования блендер стационарный
Лезвия блендера острые. Обращайтесь с ними осторожно. В случае освобождения лезвий из крепления немедленно прекратите работу и замените весь режущий механизм.
Не пытайтесь самостоятельно установить или подтянуть крепление лезвий, обратитесь к техническому эксперту! Прибор предназначен для кратких периодов использования. Среднее время использования без отключения не должно превышать 3 минуты.
Не оставляйте прибор без присмотра во время работы. Во избежание повреждения прибора, колбы или режущего механизма не трясите и не наклоняйте блендер во время работы.
В случае самопроизвольной остановки блендера, переведите выключатель в положение «Выкл», снимите колбу, снимите крышку с колбы и лопаточкой подтолкните продукт в колбе к режущему механизму. При смешивании горячих жидкостей, снимите центральную часть крышки

## Slide 15
Требования безопасности эксплуатации блендер стационарный
В случае смешивания в блендере горячего масла или иных горячих продуктов перемещайте прибор с особой осторожностью.
Для уменьшения риска травм, а также риска поломки блендера не помещайте в колбу хозяйственные предметы (ложки, половники ит.д.) во время работы блендера.
Не храните в блендере хозяйственные предметы (ложки, лопатки и т.д.), во избежание поломки блендера в случае его включения.
Во избежание травм не опускайте руки вколбу блендера во время работы прибора

## Slide 16
Правила подготовки оборудования: блендер погружной
Правила подготовки к выполнению задания
Перед началом эксплуатации ручного блендера проследите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами.
Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора.
Категорически запрещается погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды во время его работы.
При любых неисправностях запрещается проводить ремонт самостоятельно, необходимо обратиться к техническому эксперту

## Slide 17
Требования техники безопасности к использованию измельчительно-режущего оборудования: блендер погружной
Мясо перед измельчением разморозьте, отделите от костей, удалите жилы и нарежьте кубиками по 1—1,5 см.
При обработке фруктов и ягод разрежьте их и извлеките косточки.
Не используйте блендер для приготовления картофельного пюре
Перед смешиванием горячих продуктов снимите емкость с плиты. Дайте продуктам остыть, не смешивайте продукты и жидкости, если их температура выше 80°С. Начинайте обработку на минимальной скорости.
Берегитесь брызг, начинайте обработку продукт на малой скорости.
Не используйте прибор для измельчения кофе, льда, сахара, круп, бобов и других особо твердых продуктов.
При работе с насадкой - блендером и насадкой-венчиком не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Металлическая ось на дне чаши может повредить насадку.

## Slide 18
Требования техники безопасности к использованию измельчительно-режущего оборудования: блендер погружной
Во избежание разбрызгивания заполняйте емкость продуктами не более чем на 2/3 объема.
Для При использовании блендера сначала погрузите насадку в емкость с продуктами, затем нажимайте кнопку включения или турборежима.
Перед тем как извлечь насадку из емкости, отпустите кнопку.
Начинайте работу на небольшой скорости, при необходимости увеличивая ее вращением регулятора скорости на ручке прибора. Р
ядом с регулятором нанесена шкала: определив оптимальную скорость для данного вида продуктов, запомните ее значение и используйте в дальнейшем.
Для работы с максимальной интенсивностью (при обработке твердых продуктов или на завершающей стадии взбивания) нажмите и удерживайте кнопку турборежима. Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с блоком электродвигателя.

## Slide 19
Вставить видео организации рабочего места
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/organizatsiya-rabochego-mesta-i-tb-pri-rabote/ /

## Slide 20
Маркировка досок: Задание для команды:
1) Расположить продукты на соответствующих досках

## Slide 21
Маркировка досок: ответ на задание

## Slide 22
Товарное соседство в холодильниках Задание для команды:
1) Расположить продукты на соответствующих полках

## Slide 23
Ответ на задание: товарное соседство
«Расположение продуктов на полках в холодильнике» |  | 
Верхняя, первая полка | Десерты, п\ф для них | 
Вторая полка | П\ф высокой степени готовности, а также готовая продукция, приготовленная на месте | 
Третья полка | Гастрономия, молочные продукты, яйца | 
Четвертая полка | Овощи, фрукты, зелень сырые | 
Пятая, нижняя полка | Сырые рыба, мясо, птица, в т. ч. полуфабрикаты из них | 

## Slide 24
Задание для команды : расположить последовательность

## Slide 25
Задание для команды : расположить последовательность
1
2
3
4
5

## Slide 26
Домашнее задание
https://nationalteam.worldskills.ru/skills/organizatsiya-rabochego-mesta-i-tb-pri-rabote/
Посмотреть видео организация места и выполнить интерактивное задание
Стр 44-48 повторить материал
https://book.ru/books/952749
Техническое оснащение организаций питания для специальности "Поварское и кондитерское дело«. Автор Васюкова Т.А

## Slide 27
Подведение итогов
Итоги команд
Индивидуальные оценки