## Slide 1: Презентация к уроку по учебному предмету «Технология» в 6 классе на тему «Виды резьбы по дереву и технология их выполнения»
Разработчик презентации: Скрябин Дмитрий Кимович,
учитель технологии
МБОУ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №15
г. Нерюнгри, р. Саха (Якутия)

## Slide 2
Наиболее древним способом украшения изделий из древесины считается резьба по дереву. Резьбой украшали дома, посуду, мебель, корабли, музыкальные инструменты, колыбели для младенцев, из дерева вырезали игрушки, сувениры и др.

## Slide 3: Ажурная резьба
Ажурная резьба – воздушная, лёгкая, схожа с кружевом. Это резьба в которой фон удаляется полностью, и рисунок получается сквозным. Ажурной прорезной резьбой украшали наличники, фронтоны домов, а также обрамляли входы над дверями, перила лестниц и карнизы крылечек.

## Slide 4: Ажурная резьба
Мебель XVII-XVIII веков, выполненная ажурной резьбой, представляет собой настоящее произведение искусства. Для ажурной резьбы используют древесину липы, берёзы, ольхи, клёна, ореха. Для её изготовления необходимы следующие инструменты: лобзик или пила-ножовка с узким полотном, ручная дрель, свёрла, стамески, напильники и надфили, шлифовальная шкурка, шило.

## Slide 5: Технология выполнения ажурной резьбы
а
б
в
г
д
а - нанесение рисунка на заготовку с помощью шаблона;
б – выпиливание внешнего контура;
в – сверление отверстий;
г – выпиливание внутренних контуров;
д – отделка формы и зачистка

## Slide 6: Геометрическая резьба
Геометрическая резьба является одним из видов плосковыемчатой резьбы. Для неё характерно следующее: плоская поверхность заготовки является основным фоном, а все элементы рисунка вырезаны в этом фоне, то есть находятся ниже его уровня. Все элементы геометрической резьбы – это геометрические фигуры, образованные прямыми и кривыми линиями – треугольники, квадраты, окружности и др. Эти элементы повторяются, образуя рисунок.

## Slide 7: Технология выполнения геометрической резьбы
Разметка квадратов
Разметка лучей
Вырезание орнамента
Последовательность выполнения узора «Звёздочки»:
Работу начинают с аккуратной разметки заготовки, и только затем выполняют
резание.

## Slide 8
Технология выполнения геометрической резьбы
Геометрическую резьбу выполняют, в основном, косым ножом – косяком. Инструмент крепко сжимают в кулаке лезвием к себе и с усилием ведут по линиям рисунка. Резак держат не вертикально, а с наклоном к поверхности. Вырезание любого элемента состоит из двух этапов: надрезания элемента и его подрезания.

## Slide 9: Рельефная резьба
Рельефную резьбу условно разделяют на плоскорельефную и кудринскую, или абрамцево-кудринскую. Основателем кудринской резьбы является российский мастер-резчик В.Ворносков, открывший в 1906 г. школу-мастерскую по обучению резьбе по дереву. Плоскорельефная резьба образует на поверхности рельеф с одинаковой высотой всех частей рисунка и одной и той же глубиной фона.

## Slide 10: Технология выполнения плоскорельефной резьбы
а б в г
Эта резьба характерна тем, что основной фон находится ниже уровня рисунка, а рисунок поднят над фоном. Первоначально на поверхность доски копируют рисунок, надрезают (а) и подрезают контур (б). После этого вырезают (выбирают) весь фон между надрезками сначала отлогими и полукруглыми стамесками, а затем прямыми стамесками и клюкарзами на глубину 4…5 мм (в). Затем прорабатывают рельеф рисунка.

## Slide 11: Скульптурная резьба
Скульптурная резьба имеет много направлений. Одно из них – лесная резьба, которая часто применяется в городских парках. Из стволов стоящих высохших деревьев вырезают фигуры людей, сказочных персонажей, животных. Такие фигуры украшают естественный интерьер.

## Slide 12: Богородская резьба (богородская игрушка)
Другим направлением скульптурной резьбы является богородская резьба (богородская игрушка).Она получила своё название от села Богородское, где ещё с XV века занимались резьбой по дереву. В богородской резьбе не шлифуют полученную скульптуру, а оставляют следы от ножа и стамески, что позволяет увидеть красоту дерева и мастерство резчика.

## Slide 13: Резчик по дереву
Резчик по дереву – специалист, который изготовляет изделия из древесины с художественной резьбой на предприятиях народных художественных промыслов, выпускающих подарочные изделия, сувениры, декоративные панно, игрушки и др., и на предприятиях, занимающихся реставрацией памятников культуры. Резчик по дереву должен знать свойства различных пород древесины, основы рисования и черчения, владеть приемами резьбы всех видов, обладать эстетическим вкусом, точностью движений, создавая высокохудожественные произведения.

## Slide 14: Проверяем свои знания
Ажурная
Геометрическая
Скульптурная
Рельефная
Богородская
Определи вид резьбы по дереву. Укажи правильный ответ.

## Slide 15
Проверяем свои знания
Определи вид резьбы по дереву. Укажи правильный ответ.
Ажурная
Богородская
Геометрическая
Скульптурная
Рельефная

## Slide 16
Проверяем свои знания
Определи вид резьбы по дереву. Укажи правильный ответ.
Ажурная
Геометрическая
Скульптурная
Рельефная
Богородская

## Slide 17
Проверяем свои знания
Определи вид резьбы по дереву. Укажи правильный ответ.
Ажурная
Геометрическая
Скульптурная
Рельефная
Богородская

## Slide 18
Проверяем свои знания
Определи вид резьбы по дереву. Укажи правильный ответ.
Ажурная
Геометрическая
Скульптурная
Рельефная
Богородская

## Slide 19
Художественная обработка древесины – один из самых древних видов народного декоративного искусства. Изготавливая из древесины многие предметы быта, люди стараются сделать их красивыми, радующими
глаз.