## Slide 1: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (ОмГУПС (ОмИИТ)) Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и экология»
Ведущий лектор
Старший преподаватель Мусаткина Бэла Владимировна

## Slide 2: Пожарная безопасность
- состояние объекта, при котором с установленной вероятностью (0,999999) исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

## Slide 3: Пожары
Каждые 4 – 5 минут в нашей стране вспыхивает пожар. Каждый час в огне гибнет человек и около двадцати получают ожоги и травмы. Ежегодно в дым и пепел превращаются ценности на миллиарды рублей.

## Slide 5
Технологические
Неосторожное
обращение с
огнем
Неустановленные
Шалость детей
Эл. оборудование
Сварки
Печное отопление
Поджоги
%
%
%
%
%
%
%
%

## Slide 6
Пожарная безопасность объекта
обеспечивается
Системой
предотвращения
пожара
Системой
противопожарной
защиты
Задачи:
исключить возникновение пожара
обеспечить ПБ людей
обеспечить ПБ материальных ценностей

## Slide 7
Предотвращение пожара
д о с т и г а е т с я
Предотвращение образования
горючей среды
Предотвращение образования
в горючей среде или(внесение
в нее) источника зажигания
Противопожарная защита
д о с т и г а е т с я
Применением технических средств
защиты,
СИЗ, трудногорючих материалов
Использованием устройств
ограничивающих
распространение
пожара

## Slide 8
Пожар – неконтролируемое горение веществ вне специального очага, наносящее материальный ущерб.

## Slide 9: Опасные факторы пожара по ГОСТ 12.1.004-91*
Первичными Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:
пламя и искры;
повышенная температура окружающей среды;
токсичные продукты горения и термического разложения (более 90% жертв пожаров);
дым;
пониженная концентрация кислорода.

## Slide 10: К вторичным опасным факторам пожара относятся:
осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;
радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок;
электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;
опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;
огнетушащие вещества.

## Slide 11: Горение – химическая реакция окисления (соединения с кислородом воздуха), сопровождающаяся выделением большого количества теплоты и обычно свечением.
Необходимые условия для горения:
наличие горючего вещества;
наличие окислителя;
источника воспламенения;
определенное соотношение между горючим веществом и кислородом воздуха (концентрация кислорода в окружающей среде свыше 14%).

## Slide 12
Необходимым и достаточным условием для горения при пожаре обычно представляют в виде «классического треугольника пожара» (рис. 1): горючее–окислитель–источник воспламенения. Устранив одно из слагаемых треугольника - снижается вероятность возникновения пожара.
Рис.1 Классический треугольник пожара

## Slide 13: К ст. 8 «Классификация пожаров» Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1) пожары твердых горючих веществ и материалов –
(А)
3) пожары газов
(С)
Статья 8. Классификация пожаров
Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов
(В)
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением
(Е)
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ
(F)
4) пожары металлов
(D)
С Новым годом!

## Slide 14: Классификация пожаров
Класс А - твердые горючие материалы
Класс В - горючие жидкости и
плавящиеся при нагревании
материалы
Класс С - горючие газы
Класс D - металлы и их сплавы
Класс E - электроустановки, находящиеся под напряжением
Класс F – радиоактивные вещества

## Slide 15: Методы тушения пожаров:
охлаждение зоны горения;
изоляция от атмосферного кислорода (например, инертные газы разбавляют кислород до концентрации ниже 14%);
изоляция лучистой теплоты и непосредственного воздействия огня (пеной, порошками, водяными завесами, песком и т.п.);
химическое торможение реакции горения, т.е. снижение выделяемой при окислении теплоты.

## Slide 16: средства тушения пожаров
вода
водяной пар
химическая и воздушно-механическая пена
водные эмульсии
галоидированных
углеводородов
углекислота
инертные газы

## Slide 17: Средства тушения пожаров
порошки сухие химические для веществ, которые нельзя тушить водой;
сжатый воздух для тушения горящих жидкостей;
песок, земля;
асбестовое покрывало для локальных очагов пожара.

## Slide 20: ЖУРНАЛ УЧЕТА ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫХ НА РАБОТУ ЛИЦ
N п/п | Дата | Фамилия, имя, отчество инструкти-руемого | В какой цех (участок, склад и т.п.)направляется на работу | Расписка инструкти-руемого | Кто провел инструктаж (должность, фамилия)

## Slide 21: ЖУРНАЛ УЧЕТА ПЕРВИЧНОГО, ПОВТОРНОГО И ВНЕПЛАНОВОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

## Slide 22: ОГНЕТУШИТЕЛИ
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.
Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.
Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

## Slide 23
Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.
Их следует располагать
на видных местах вблизи
от выходов из помещений
на высоте не более 1,5 м.

## Slide 25: Виды огнетушителей
в зависимости от применяемого огнетушащего вещества
- водные (ОВ):
- воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом;
- воздушно-пенные (ОВП),
- порошковые (ОП)
- газовые, в том числе углекислотные (ОУ); хладоновые (ОХ).

## Slide 26: Виды огнетушителей
По принципу создания избыточного давления:
- закачные (з);
- с баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа (б);
- с газогенерирующим устройством (г).

## Slide 27: Виды огнетушителей
По возможности перезарядки огнетушители подразделяют на:
- перезаряжаемые;
- неперезаряжаемые (однократного пользования).
В зависимости от вида огнетушашего вещества огнетушители предназначаются для тушения пожаров 1 или нескольких классов (А,В,С,D,E)

## Slide 28: Примеры обозначения огнетушителей
ОУ-5
ОВЭ-6
ОП-10 (з)

## Slide 29
Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023)
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
395. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.
397. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.
Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:
для пожаров класса A - порошок ABCE;
для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;
для пожаров класса D - порошок D.
Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.
Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам.
399. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

## Slide 30: Правила пользования огнетушителями