## Slide 1: Трехмерное моделирование в системе КОМПАС-3D
Дисциплина:
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
Преподаватель :Нугуманова Резеда Аминовна

## Slide 2
Моделирование в системе КОМПАС-3D – сложный процесс, результатом которого является законченная трехмерная
твердотельная модель
Процесс моделирования состоит в последовательном выполнении операций объединения, вычитания и пересечения над простыми объемными элементами (призмами, пирамидами, цилиндрами и т.д.), из которых и состоит большинство механических деталей.

## Slide 3
Компактная
панель
Дерево
моделей
Стандартная панель
Панель
Текущее состояние
Панель Вид
Модель
Панель свойств
Инструментальная
панель
Главное окно системы КОМПАС-3D
Главное
меню

## Slide 4
ЭСКИЗОМ называется плоская фигура (контур), на основе которого образуется тело
Под контуром эскиза понимается любой линейный объект
или совокупность последовательно соединенных линейных геометрических объектов ( отрезков, дуг, кривых и т.д.)
Требования к эскизу
Эскиз можно строить только на плоскости
Контур эскиза должен быть замкнутый
На эскизе не должно быть самопересечений линий
Контур эскиза выполняется стилем линии «Основная»
Трехмерное моделирование базируется на
понятиях ЭСКИЗ и ОПЕРАЦИЯ НАД ЭСКИЗОМ

## Slide 5
ОПЕРАЦИЯ НАД ЭСКИЗОМ – формообразующее перемещение эскиза в пространстве (например, выдавливание перпендикулярно плоскости эскиза, перемещение эскиза по заданной траектории, вращение вокруг оси и т. д.)
Эскиз
Выдавливание
Вращение
Кинематическая
По сечениям

## Slide 6: Операция «Выдавливание»
Построение элемента путем перемещения эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости

## Slide 7
Алгоритм построения модели «Призма»
На панели «Главное меню» в команде «Файл» выбрать тип документа –«Деталь».
В «Дереве моделей» указать плоскость, на которой следует создавать эскиз модели.
Включить команду «Эскиз» на панели «Текущее состояние»,
что означает начало построения эскиза.

## Slide 8
На развернувшейся плоскости начертить эскиз основания
призмы- прямоугольник с размерами : высота- 60 , ширина-100
Повторно нажать на кнопку «Эскиз» для
завершения построения эскиза.

## Slide 9
В «Компактной панели» активизировать команду «Редактирование детали» и на «Инструментальной панели» включить команду
«Операция выдавливания». На «Панели свойств» задать параметр выдавливания - расстояние 30 и направление выдавливания – прямое. После появления фантома модели завершить операцию командой -«Создать объект»

## Slide 10: Операция «Приклеить выдавливанием»
К существующей модели добавляется (приклеивается) элемент, представляющий собой тело выдавливания

## Slide 11
Левой клавишей мышки щелкнуть
на грань призмы, к которой будет
приклеиваться объект.
Поверхность грани выделится
зеленым цветом.
На панели «Текущее состояние»
активизировать кнопку «Эскиз»
На развернувшейся плоскости
начертить эскиз объекта -
прямоугольник высотой 60
и шириной 25

## Slide 12
Выйти из команды «Эскиз».
На «Инструментальной панели»
активизировать команду
«Операция выдавливания»,
задав параметр выдавливания-
расстояние 40
Операцию завершить командой
«Создать объект» на «Панели свойств»

## Slide 13
Операция «Вырезать выдавливанием»
Из модели вырезается элемент, представляющий собой тело выдавливания

## Slide 14
Клавишей мышки выбрать грань модели,
включить команду «Эскиз».
Создать изображение
окружности  20.
Выйти из команды «Эскиз».
На «Инструментальной панели» включить
команду «Вырезать выдавливанием»,
задав расстояние 30 на «Панели свойств».
Закончить операцию командой «Создать объект»

## Slide 15: Операция «Вращение»
Объемный элемент создается в результате вращения эскиза вокруг оси, лежащей в его плоскости

## Slide 16
Алгоритм построения модели «Вал»
Создать новый документ- «Деталь».
В «Дереве моделей» выбрать плоскость ,например, ZY.
Включить команду «Эскиз».
На развернувшейся плоскости создать эскиз вала :
Из точки начала координат начертить горизонтальную осевую линию;
Построить произвольную ломаную линию (эскиз), выдерживая внешние очертания вала с нужным количеством ступеней приблизительно нужных размеров;
Контур эскиза не должен пересекать ось вращения.
Эскиз
Ось

## Slide 17
Для получения точной
геометрии контура проставить
размеры , меняя значения
на нужные во всплывающем
окне
Полученный исправленный эскиз

## Slide 18
Отключить команду «Эскиз».
Нажать кнопку «Операция Вращения» на «Инструментальной панели».
На «Панели свойств» выбрать тип построения «Сфероид».
Завершить операцию с помощью команды «Создать объект».

## Slide 19: Кинематическая операция
Поверхность элемента формируется при перемещении эскиза вдоль направляющей
Эскиз
Направляющая

## Slide 20
Алгоритм построения модели «Труба»
Создать новый документ- «Деталь».
В «Дереве моделей» выбрать плоскость ХY.
Включить команду «Эскиз».
На развернувшейся плоскости создать линию направляющей из точки начала координат.
Выйти из команды «Эскиз».
Включить команду «Эскиз» и на плоскости построить эскиз окружности  20 с центром в точке начала координат.
Выйти из команды «Эскиз».
Направляющая
Эскиз
Выбрать плоскость ZX ,перпендикулярную плоскости XY.

## Slide 21
Включив команду «Кинематическая» на «Инструментальной панели» ,
щелкнуть на эскиз окружности, а затем на линию направляющей.
Перемещение окружности вдоль направляющей в итоге
создаст модель арматуры круглого сечения.

## Slide 22
Для получения модели трубы, необходимо задействовать команду «Тонкая стенка» на «Панели свойств», задав тип построения и толщину стенки.

## Slide 23
Операция по сечениям
Построение объемного элемента по нескольким эскизам (сечениям)
Эскизы
(сечения)

## Slide 24
Алгоритм построения модели по сечениям
Создать новый документ-«Деталь». В «Дереве моделей» выбрать плоскость.
На «Компактной панели» выбрать команду «Вспомогательная геометрия».
На «Инструментальной панели» задействовать команду «Смещенная плоскость» и построить три параллельные плоскости на расстоянии 50 мм друг от друга.
1
2
3

## Slide 25
2
3
20
Эскиз1
1
40х40
Эскиз 2
30х10
Эскиз3
На созданных плоскостях с помощью команды «Эскиз» начертить геометрические фигуры: окружность  20, квадрат 40х40 и прямоугольник 30х10.

## Slide 26
1
2
3
Активизировать команду «Операция по сечениям» и поочередно указать на сечения в том порядке, в котором они следуют в «Дереве моделей» - (Эскиз1, эскиз2, эскиз3)

## Slide 27
Если полученный фантом модели соответствует задуманному,
завершить операцию командой «Создать объект».

## Slide 28
Задание :Выполнить объемную модель детали по ассоциативному чертежу
Практическая работа

## Slide 29
Контрольные вопросы
В чем состоит процесс твердотельного моделирования?
Дайте определение эскиза.
Какие требования предъявляются к эскизу?
Что такое операция твердотельного моделирования?
Перечислите основные операции трехмерного моделирования в системе КОМПАС-3D.

## Slide 30
Спасибо за внимание!