## Slide 1: Практическое занятие №20 Серводвигатель. Подключение серводвигателя к Arduino.
Педагог МБОУ ДО «СЮТ Устиновского района г. Ижевска»:
Ахметов Марат Наилевич

## Slide 2: Повторение пройденного материала
ТЕМА: Двигатели постоянного тока. Серводвигатель.
Какие двигатели Вы знаете?
Чем отличаются тепловые двигатели от электрических?
Приведите примеры тепловых и электрических двигателей.
Принцип работы электрического двигателя.
Что такое серводвигатель?

## Slide 3: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Задачи, которые решает текущая тема:
сформулировать понятие «сервопривод»;
​ раскрыть принцип работы сервопривода;
​ научить подключать сервопривод к Arduino;
​ организовать работу сервопривода синхронно с другими устройствами.

## Slide 4: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Закрепляем понятие сервопривода.
Сервопривод — это привод с управлением через отрицательную обратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения. Сервоприводом является любой тип механического привода, имеющий в составе датчик (положения, скорости, усилия и т.п.) и блок управления приводом, автоматически поддерживающий необходимые параметры на датчике и устройстве согласно заданному внешнему значению.
БЛОК «ВАЖНО»!!!

## Slide 5: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Простое понятие сервопривода
Сервоприводом чаще всего называют механизм с электромотором, которому можно дать команду повернуться на заданный угол и удерживать это положение.

## Slide 6: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Устройство сервопривода.

## Slide 7: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Вид сервопривода в наборе Arduino.

## Slide 8: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Подключение сервопривода к Arduino.
Для сборки модели с сервоприводом нам потребуется:
плата Arduino;
3 провода «папа-папа»;
сервопривод.
Дополнительное задание:
светодиодная шкала;
1 резистор на 220ОМ;
2 проводов «папа-папа».

## Slide 9: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Типовая схема подключение.
БЛОК «ВАЖНО»!!!
красный — питание (5V);
коричневый или чёрный — земля (GND);
жёлтый или белый — сигнал (подключается к цифровому выходу Arduino).

## Slide 10: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Программный код:
#include <Servo.h> //используем библиотеку для работы с сервоприводом Servo servo; //объявляем переменную servo типа Servo void setup() //процедура setup { servo.attach(10); //привязываем привод к порту 10 } void loop() //процедура loop { servo.write(0); //ставим вал под 0 delay(2000); //ждем 2 секунды servo.write(180); //ставим вал под 180 delay(2000); //ждем 2 секунды }

## Slide 11: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Дополнительное задание №1.
Изменить программный код, чтобы сервопривод изменял положение каждую секунду.
- 1 положение: 0 градусов;
2 положение: 90 градусов;
3 положение: 180 градусов;
4 положение: 90 градусов;
переход в 1 положение и повторение.

## Slide 12: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Дополнительное задание №2.
Подключить светодиод в схему таким образом, чтобы при каждом повороте сервопривода светодиод сначала светился, а на следующем шаге отключался.
БЛОК «ВАЖНО»!!!
Подключение светодиода происходит обязательно через РЕЗИСТОР.

## Slide 13: Тема: Серводвигатель. Подключение серводвигателя.
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы с Вами узнали следующее:
что такое сервопривод;
​принцип работы сервопривода;
​подключение сервопривода к Arduino;
​принцип работы сервопривода с другими устройствами.
Коллеги, Вы большие МОЛОДЦЫ.
С Вами очень приятно работать.

## Slide 14: Свободное время
ЗАДАЧА на логику:
= 30 рублей
Возврат 5 рублей
Итого каждый заплатил 10-1=9 рублей
Чай
Вопрос:
9*3=27 плюс 2 чай = 29 рублей, где еще 1 рубль?

## Slide 15
Спасибо за внимание!